Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 75/53

Экз. __

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«БАЛЕЗИНСКОЕ»

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Балезино

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – экономист градостроительства О.В. Петина |
| Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | экологи градостроительства А.В.Васильев, Т.А. Терехова |
| Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | архитектор-градостроитель Е.Ю.Савинкова; инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства Т.В.Максименко |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А.Дорин |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А.Дмитракова |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | Инженеры Е.А. Заварзина, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	6

3.2. Мероприятия по развитию экономического потенциала	8

3.3. Развитие зон жилищного строительства	9

3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	9

3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	14

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	17

5. ПРИЛОЖЕНИЯ	20

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании | 75/53 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 75/54 |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Схема современного состояния и использования территории | 75/25 |
| 2 | Схема комплексной оценки территории. Границы зон с особыми условиями использования территорий | 75/20 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры | 75/55 |
|  | Схема планируемого размещения объектов и сетей инженерной инфраструктуры | 75/56 |
| 3 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 75/57 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 75/58 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского поселения МО «Балезинское» Балезинского муниципального района Удмуртской республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации МО Балезинского района (муниципальный контракт №27-09 от 08.09.2009 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития поселения.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса наслененных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2015 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г;

- III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Предыдущий Генеральный план рабочего поселка (ПГТ) Балезино был разработан институтом Удмуртгражданпроект в 1989 г., развитие поселения  осуществлялось в целом в соответствии с данным проектом.

Генеральный план МО «Балезинское» разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы материалы Схемы территориального планирования Балезинского муниципального района (ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»), выполненной в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных отделу архитектуры Балезинского района, главе администрации поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Цель Генерального плана муниципального образования «Балезинское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории МО, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности городского поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы -  улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана МО «Балезинское», на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов  обслуживания, производства,  отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- определение границ зон с особыми условиями использования территории;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов;

- развитие системы обслуживания населения;

- комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства  - объекты обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, инженерное оборудование;

- благоустройство и более эффективное использование производственно-коммунальных территорий;

- проведение природоохранных мероприятий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной систем;

- сохранение объектов культурного наследия.

Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-пространственной структуры территории, предусмотренные Генеральным планом на расчетный срок (2010-2025 гг.):

- четкое функциональное зонирование территории Балезинского муниципального образования с выделением жилых зон, общественно-деловых зон, рекреационных зон, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон специального назначения и пр.

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии в центральной части городского поселения, жилых районах, производственных зонах;

- формирование более плотного градостроительного ядра в центральных частях Западного и Восточного планировочных районов (зоны застройки мало и среднеэтажными жилыми домами, общественно-жилые зоны, общественно-деловые зоны);

- благоустройство территории в Восточном планировочном районе южнее больницы и ее упорядочение с организацией спортивной зоны, расширением обслуживающей и производственно-деловой зон;

- создание общественно-жилой зоны с выходом к пешеходному переходу над железнодорожными путями с западной стороны ул. Русских, а также между ул. Наговицына и Удмуртской;

- увеличение нормы средней жилищной обеспеченности до 27 кв. м/чел. на расчетный период и  освоение 159 га для размещения нового жилищного строительства, преимущественно индивидуального;

- активное развитие селитебной части города в западном направлении на свободных территориях. В новом жилом районе предусмотрено формирование зоны обслуживания населения в центре нового района, а также резервируется территория для крупной зоны общественно-делового назначения вдоль региональной автодороги. Здесь могут размещаться объекты автосервиса, торговли, общественного питания и др.;

- упорядочение зонирования и застройки в районе ДОК, восстановление спортивной зоны. В пос. Чепецкий размещены небольшие объемы индивидуального жилищного строительства, резервируется территория под многофункциональный обслуживающий объект. Предлагается организация спортивной зоны.

- организации и развитие системы озеленения городского поселения:  создание благоустроенного лугопарка на берегу р. Чепцы в районе пляжа; создание линейных парковых озелененных зон в долинах притоков р. Чепцы с организацией сети прогулочных дорожек и выходом в зону лугопарка; создние парковой зоны в районе церкви; устройство озелененных бульваров вдоль ряда улиц сооружение прогулочной набережной; в районе улиц Красной и Советской. Комплексное благоустройство и реконструкция существующих скверов и территорий спортивных зон;

- резервирование зон перспективного градостроительного развития  за пределами границы муниципального образования к северу и югу от территории МО. Новое жилищное строительство на перспективный период предусматривается к северу от п. Балезино за пределами установленной границы муниципального образования между автомобильной дорогой Ижевск-Глазов и трассой магистрального газопровода. К северу от территории поселения между трассой газопровода и железной дорогой резервируется территория для развития производственно-коммунальной зоны. Также, учитывается необходимость резервирования территории для производственных функций к югу от городского поселения за пределами границ муниципального образования.;

- размещение нового кладбища к югу от Балезино за пределами границы муниципального образования между железной дорогой и ЛЭП.

Основные мероприятия по развитию и преобразованию функционально-пространственной среды поселения  на первую очередь (2010-2015 гг.):

- четкое функциональное зонирование городских территорий с выделением зон различного функционального назначения;

- комплексное благоустройство всех типов территорий – жилых, рекреационных, производственных и др.;

- ликвидация аварийного и ветхого фонда; ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии; начало комплексного формирования западного жилого района;

- благоустройство существующих скверов и территорий спортивных объектов; организация парка в зоне церкви; устройство бульваров в новом жилом районе.

## 3.2. Мероприятия по развитию экономического потенциала

Мероприятия на расчетный срок (2010-2030 гг.)

Производственные объекты:

- Резервирование дополнительных территорий для размещения объектов производства в южной части п. Балезино.

- Резервирование территорий за границей муниципального образования для размещения предприятий.

- Резервирование производственной площадки для объектов нефтеперерабатывающей промышленности за границами муниципального образования, на юге.

Мероприятия на первую очередь (2010-2020 гг.)

- Наращивание производственных мощностей на ООО «Балезинский ДОК».

- Резервирование территорий в черте п. Балезино для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

## 3.3. Развитие зон жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок (2010-2030 гг.)

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 217,3 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 10,9 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 20,5 кв. м до 27 кв. м общей площади на человека.

- В Генеральном плане принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности:

- среднеэтажные дома (2-3 эт.) –                      порядка 15%;

- индивидуальные жилые дома с участками –                85%.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 159 га территории, в том числе:

- среднеэтажные дома (2-3 эт.)	 		                     – 11 га

- индивидуальные жилые дома с участками 	            – 148 га

Мероприятия на первую очередь (2010-2020 гг.)

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 51,9 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 5,2 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 21,4 кв. м общей площади на человека.

- Из общего объема первоочередного жилищного строительства 15% приходится на среднеэтажные дома, и 85% - это индивидуальные дома с участками.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 39,7 га территории, в том числе:

- среднеэтажные жилые дома (2-3 эт.) 	 		   – 1,3 га

- индивидуальные жилые дома с участками 	            – 38,4 га

## 3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок (2010-2030 гг.)

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на расчетный срок:

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования (резервирование земельных участков) |
| 1 | Общеобразовательная школа | до 1500 мест | п. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (1 очередь) |
| 2 | Детский сад | 350 мест | п. Балезино, район ул. Поселковая (1 очередь) |
| 3 | Детский сад | 350 мест | в западной части п. Балезино в новом микрорайоне (2 очередь) |
| 4 | Учреждение дополнительного образования детей | 1 объект | п. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (2 очередь) |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | 1 объект | в западной части п. Балезино в новом микрорайоне (2 очередь) |
| Учреждения культуры |
| 1 | Дом культуры | до 300 посетительских мест | п. Балезино, район ул. Кирова и ул. Восточная (1 очередь) |
| 2 | Многофункциональный спортивный и культурно-досуговый центр | до 200 посетительских мест | п. Балезино, микрорайон бывшего п. Чепецкий (2 очередь) |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - ФОК (включает спортивные залы, спортивная площадка и бассейн) | 1 объект | п. Балезино, в зоне спортивных комплексов и сооружений между ул. Октябрьской и ул. Кирова (1 очередь) |
| 2 | Спортивный зал | 3450 кв. м | в составе спортивного и культурно-досугового центра (2 очередь) |
| 3 | Спортивные залы |  | в составе ФОК (1 очередь) |
| 4 | Спортивный зал |  | в северной части п. Балезино в районе ул. Дружбы (1 очередь) |
| 5 | Спортивный зал |  | в новом микрорайоне на западе п. Балезино (2 очередь) |
| 6 | Крытый бассейн | 975 кв. м зеркала воды | в составе ФОК (2 очередь) |
| 7 | Крытый бассейн |  | в составе детско-юношеской спортивной школы |
| 8 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 2 га | п. Балезино, в т.ч. в составе спортивного и культурно-досугового центра, в северной части поселка в районе ул. Дружбы |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия общественного питания | 410 | составе спортивного и культурно-досугового центра (2 очередь), ФОКа (1 очередь) |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 15 га | За чертой п. Балезино |
| 2 | Баня | 48 мест | п. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 3 | Гостиница | 100 места | п. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 4 | Офисный центр | 1 объект | п. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 5 | Универсальный рынок | 3,6 га | п. Балезино, в районе пер. Восточный |

Мероприятия на первую очередь (2010-2020 гг.)

- Строительство хирургического пристроя к лечебному корпусу центральной районной больницы и реконструкция старого родильного отделения на дневной стационар.

- Капитальный ремонт общеобразовательных школ и дошкольных учреждений.

- Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования (резервирование земельных участков) |
| 1 | Общеобразовательная школа | до 1500 мест | п. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (1 очередь) |
| 2 | Детский сад | 350 мест | п. Балезино, район ул. Поселковая (1 очередь) |
| Учреждения культуры |
| 1 | Дом культуры | до 300 посетительских мест | п. Балезино, район ул. Кирова и ул. Восточная (1 очередь) |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - ФОК (включает спортивные залы, спортивная площадка и бассейн) | 1 объект | п. Балезино, в зоне спортивных комплексов и сооружений между ул. Октябрьской и ул. Кирова (1 очередь) |
| 2 | Спортивный зал | 1725 кв. м | в составе ФОК (1 очередь) |
| 3 | Спортивный зал |  | в северной части п. Балезино в районе ул. Дружбы (1 очередь) |
| 4 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1 га | п. Балезино, в северной части поселка в районе ул. Дружбы |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия общественного питания | 200 | В составе ФОКа |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 15 га | За чертой п. Балезино |
| 2 | Баня | 48 мест | п. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 3 | Универсальный рынок | 3,6 га | п. Балезино, в районе пер. Восточный |

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом развития транспортной инфраструктуры предусматриваются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- реконструкция существующего автовокзала;

- строительство северного обхода п. Балезино;

- строительство улиц магистрального и местного значения в новых районах, планируемых на расчетный срок;

- организация пешеходного направления в центральной части города, а также в районе набережной.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- строительство южного обхода п. Балезино от а/д Ижевск – Глазов до а/д Балезино – Сергино;

- реконструкция существующего путепровода под железнодорожными путями с вариантом спрямления его трассы;

- строительство улиц магистрального и местного значения на площадках первоочередного строительства;

- введение второго внутригородского автобусного маршрута.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Балезинское»  от Удмуртской системы.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  МО потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- реконструкция существующих ПС 220и 110кВ;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей 10 - 0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- реконструкция существующих и строительство новых сетей

10 - 0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ.

Газоснабжение

Для надёжности функционирования системы газоснабжения МО Балезино необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС;

- кольцевание газопроводов;

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- использование для районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Теплоснабжение

Надёжность и стабильность работы систем теплоснабжения МО Балезино достигается поэтапным проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- строительство новых отопительных газовых котельных;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением;

- использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»);

- замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо;

Водоснабжение

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- осуществление  проектирования и строительства водопроводных сетей для районов нового строительства;

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- проведение разведки эксплуатационных запасов подземных вод для создания подземного водозабора;

- проведение реконструкции существующего водозабора и водоочистной станции;

- применение современной технологии водоподготовки для используемой  поверхностной воды;

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- обустройство зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- обеспечение надежности электроснабжения водозабора;

- осуществление проектирования и строительства внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства;

- применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков, ликвидация  утечек воды.

Водоотведение

С целью исключения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- предусмотреть развитие централизованной системы водоотведения;

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.):

- осуществить реконструкцию существующих очистных сооружений, с применением современных технологий очистки и обеззараживания стока;

- построить новые и переложить существующие сети канализации

- со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- предусмотреть вывоз стоков из неканализованной застройки; оборудованной выгребами, на сливную станцию;

- осуществить строительство водосточной сети, с подачей дождевых стоков на очистку.

Связь

Основными мероприятиями по развитию комплекса связи являются следующие:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- открытие новых выносных модулей в районах нового строительства;

- развитие  транспортной  сети,  работающей  по  ВОЛС;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.):

- расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на период 2010-2030 гг.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- Содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

Примечание:

Режим использования земель историко-культурного назначения возможен на землях различных категорий, в частности в населенных пунктах, тогда как собственно  сами «земли историко-культурного назначения» это подкатегория отдельной категории «земель особо охраняемых территорий и объектов».

## 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

- Обеспечение пожарной безопасности территорий городского поселения:

- постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда;

- размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара;

- обеспечение водой «безводных» участков поселения;

- размещение пожарных подъездов (пирсов);

- организация противопожарных разрывов в застройке;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты.

- Обеспечение безопасности на водных объектах;

- Предупреждение аварий в техногенной сфере;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения,  о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях ГО.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории поселения:

- усовершенствование транспортных магистралей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2010 г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 Жилые зоны (не включая садово-дачные участки) – всего из них: | га | 431,5 | 471,2 | 587,6 |
| - многоэтажные жилые дома (5 эт.) | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| - мало- и среднеэтажные жилые дома (2-3 этажа) | га | 53,8 | 55,1 | 75,6 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | га | 373,8 | 412,2 | 508,1 |
| садово-дачные участки | га | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Жилые зоны (включая садово-дачные участки) - всего | га | 477,9 | 517,6 | 634 |
| 1.2 Общественно – деловые зоны (включая спортивные зоны и зоны санаторно-курортных учреждений) | га | 31 | 39,9 | 90,4 |
| 1.3 Производственные и производственно-деловые зоны | га | 176,7 | 192,4 | 227,3 |
| 1.4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| 1.5 Зоны специального назначения (кладбища, полигоны и т.д.) | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность постоянного населения городского поселения | тыс. чел. | 16,0 | 17,0 | 19,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 20,5 | 27,4 | 27 |
| 3.2 Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 % | - | 51,9 100 | 217,3 100 |
| - мало- и среднеэтажные жилые дома (2-3 эт.) | тыс. м2 % | - | 3,9 3 | 32,6 15 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | - | 48,0 97 | 184,7 85 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Детские сады | мест | 1045 | 1395 | 1745 |
| 4.2 Школы | мест | 1903 | 3403 | 3403 |
| 4.3 Больницы | койка | 221 | 221 | 263 |
| 4.4 Клубы, дома культуры | мест | 910 | 1210 | 1410 |
| 4.5 Спортивные залы | м2 площ. пола | 450 | 2175 | 3900 |
| 4.6 Бассейны | м2 зерк. воды | - | - | 975 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность железнодорожных путей | км | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.2. Протяженность магистральной улично-дорожной сети твердым покрытием | км | 20 | 27 | 30,5 |
| 5.3. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 кв. км | 1,91 | 2,38 | 2,92 |
| 5.4. Протяженность улично-дорожной сети с автобусным сообщением | км | 7 | 13 | 13 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 1,97 | 3,50 | 4,80 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | 4,00 | 3,50 | 4,80 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 124 | 197 | 225 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | 0,871 | 1,70 | 2,90 |
| 6.2.2 Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | 0,400 | 1,70 | 2,90 |
| 6.2.3 Производительность очистных сооружений канализации, |  | 0,700 | 1,70 | 2,90 |
| 6.3 Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность : - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 23,5 | 25,7 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н/д | 27,5 | 30,2 |
| 6.4 Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | н/д | 39,5 2,2 37,3 | 43,5 2,5 41,0 |

# 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

# Footnotes

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).