Схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЖИЛЬСКОЕ»

БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

на 2015-2019 года и на период до 2030 года

2015 год

6

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ»	11

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	14

РАЗДЕЛ  3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	20

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	23

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	26

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	28

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	30

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	31

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	34

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кожильское» являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения  –  котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  республиканского, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Кожильское»:

В состав муниципального образования «Кожильское» входят 8 населенных пункта: д. Быдыпи, д. Дениспи, д. Кожило, д. Такапи, д. Шолоково, с. Балезино, 1189 км, д. Бисарпи.

Муниципальное образование «Кожильское» расположено в юго-западной части Балезинского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Балезинское», «Воегуртское», «Исаковское», «Каменно-Задельское», «Кестымское», «Пыбьинское», «Эркешевское», «Юндинское».

Площадь территории поселения – 11702,45 га.

Специализация экономики: сельскохозяйственное производство мясо-молочного направления. На территории поселения осуществляет свою деятельность крупное сельхозпредприятие СПК «Колхоз им. Мичурина» (поголовье КРС – 2800 голов).

По территории МО «Кожильское» проходит Горьковская железная дорога, автодорога районного значения Ижевск – Глазов, Балезино – Кез.

Муниципальное образование «Кожильское» в соответствии с Законом Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Балезинского района Удмуртской Республики»  является муниципальным образованием Балезинского района с установленными границами.

Численность постоянного населения муниципального образования «Кожильское» по состоянию на 01.01.2015 года — 2428 человек.

Характеристика системы теплоснабжения муниципального образования «Кожильское»

В муниципальном образовании «Кожильское» централизованное теплоснабжение объектов осуществляется от 4 котельных:

- котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39;

- котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7;

- котельная  № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а;

- котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а.

Выработка тепловой энергии на коммунальные нужды в котельных осуществляется на угле, дровах и на природном газе.

Горячее водоснабжение потребителей от существующих котельных не предусмотрено.

В части муниципального жилищного фонда и в индивидуальном жилфонде для отопления используются индивидуальные источники тепла.

Общие сведения о котельных представлены в таблице 1, состав и технические характеристики теплогенерирующего оборудования – в таблице 2.

Таблица 1

| Наименование котельной | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| Вид собственности | муниципальная | муниципальная | муниципальная | муниципальная |
| Собственник | Администрация МО «Балезинский район» | Администрация МО «Балезинский район» | Администрация МО «Балезинский район» | Администрация МО «Балезинский район» |
| Наименование ТСО | МКСОУ «Балезинская школа-интернат VIII вида» | Хозяйственная эксплуатационная группа Управления образования «Балезинского района» | ООО «Практическая метрология» | ООО «Практическая метрология» |
| Потребители тепловой энергии | МКСОУ «Балезинская школа-интернат VIII вида», МБОУ «Балезинская СОШ №4» | Детский сад | МБОУ «Кожильская СОШ», детский сад, Администрация МО «Кожильское», Кожильский ФАП, Кожильский ЦСДК, СПК «Колхоз имени Мичурина», Магазин ПО, 15 жилых домов | Детский сад, МБОУ «Быдыпиевская ООШ» |

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Тип котла | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива (осн./рез.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопление | ГВС | Пар |  |
| Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | КВр-0,63 | Водогр. | 0,63 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | Уголь/дрова |
|  | КВ-0,63Т | Водогр. | 0,63 |  |  |  |  |  |
| Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | НР-18 | Водогр. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Уголь/дрова |
|  | АЖП-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Е-1/9 (4шт) | Водогр. | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0 | 0 | Природный газ/уголь |
| Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | Микро-100 (2шт) | Водогр. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | Природный газ/нет |
| ИТОГО: |  | 5,16 | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |  |

Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети котельных СШ № представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию ВПУ | 2011/2012 | 1986 | 1980 | 2011 |
| Производительность ВПУ, мЗ/час | - | - | натрий-катионитовый фильтр | 0,5 |
| Источник исходной подпиточной воды: | артезианская скважина | артезианская скважина | центральное водоснабжение | артезианская скважина |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70 ºС. Температурный график тепловых сетей обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Уголь/дрова | Уголь/дрова | Природный газ | Природный газ |
| Поставщик топлива | ООО «Антрацит» (уголь), ИП Дерендяев А.А. (дрова) | ООО «ИЖТОППРОМ» (уголь), ИП Дерендяев А.А. (дрова) | ООО «УдмуртРегионГаз» | ООО «УдмуртРегионГаз» |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт | автотранспорт | трубопровод | трубопровод |
| Периодичность поставки | сезонная | сезонная | сезонная | сезонная |

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, отсутствуют.

Следует отметить, что предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2014 год не выдавались.

Общие сведения по тепловым сетям котельных представлены в таблице 5, техническая характеристика трубопроводов сетей теплоснабжения – в таблице 6.

По состоянию на 2014 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

Таблица 5

| Наименование котельной: | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| Вид собственности: | муниципальная | муниципальная | муниципальная | муниципальная |
| Собственник: | Администрация МО «Балезинский район» | Администрация МО «Балезинский район» | Администрация МО «Балезинский район» | Администрация МО «Балезинский район» |
| Наименование ТСО: | МКСОУ «Балезинская школа-интернат VIII вида» | Хозяйственная эксплуатационная группа Управления образования «Балезинского района» | ООО «Практическая метрология» | ООО «Практическая метрология» |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 0,78 | 0 | 3,19 | 0,266 |

Таблица 6

| Диаметр трубопровода, мм | Общая протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении), м | Тип прокладки | Изоляция | Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 |
| 70, 95 | 780 | подземная, надземная | теплоизоляция | 1969 (кап. ремонт 2013) | 50 |
| Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а |
| 25, 32, 57, 76, 89, 108, 119, 159 | 3191 | подземная, надземная | теплоизоляция | 1980 | 60 |
| Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| 32, 57 | 266 | подземная, надземная | теплоизоляция | 2011 | 15 |

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на территории муниципального образования «Кожильское» представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Снабжающая организация | Период | Величина тарифа, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| МКСОУ «Балезинская школа-интернат VIII вида» | 2014г. | 3476,6 |
| Хозяйственная эксплуатационная группа Управления образования «Балезинского района» | 2014г. | 2226,82 |
| ООО «Практическая метрология» (д. Кожило) | 2014г. | 1 п/годие | 1404,56 |
|  |  | 2 п/годие | 1463,56 |
| ООО «Практическая метрология» (д. Быдыпи) | 2014г. | 1 п/годие | 1779,05 |
|  |  | 2 п/годие | 1851,28 |

Теплоснабжение объектов жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения, не оснащенных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ»

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Кожильское»

Генеральным планом предусматривается развитие незастроенных территорий муниципального образования «Кожильское».

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 38,2 тыс. м2, это в среднем 15,7 м2 на одного жителя поселения.

Площадки под новое жилищное строительство предлагается сформировать в следующих населенных пунктах: с. Балезино, д. Такапи, д. Шолоково, д. Быдыпи.

По предложениям Генерального плана с учетом возможностей реального строительства жилищный фонд  достигнет уровня жилищной обеспеченности в размере 19,2 кв. м/чел. на 2020 год и 22,1 кв. м/чел. на 2030 год.

Основной тип новой застройки для всех населенных пунктов – ИЖС со средним размером приусадебного участка 15-20 соток. Новое жилищное строительство предполагается преимущественно за счет индивидуального строительства.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо около 73,7 тыс. кв. м жилой площади. На первую очередь требуется 55,9 тыс. кв. м жилой площади. С учетом существующей жилищной площади, объемы нового жилищного строительства рассчитаны следующим образом:

первая очередь (2015–2020 гг.) – ввод не менее 17,7 тыс. кв. м жилья;

на период 2020–2030 гг. – ввод дополнительно не менее 17,8 тыс. кв. м жилищного фонда.

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Кожильское» за 2014 г. и на перспективу приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. |
| Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | 3,44 | 0 | 0 | 3,44 |
| Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| ИТОГО | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 |
| 2015 г. |
| Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | 3,44 | 0 | 0 | 3,44 |
| Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| ИТОГО | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 |
| 2016-2030 гг. |
| Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | 3,44 | 0 | 0 | 3,44 |
| Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| ИТОГО | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 |

Увеличения тепловых нагрузок в течение 2015-2030 гг. не ожидается, ввиду того, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах муниципального образования «Кожильское» отсутствует.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании «Кожильское» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Кожильское» расположено 4 котельные, обеспечивающие централизованным теплоснабжением. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 4,4 Гкал/час.

Зоны теплоснабжения котельных приведены на рисунках 2.1-2.3. В течение 2015-2030 гг. изменения зоны теплоснабжения котельных не ожидается.

В муниципальном образовании «Кожильское» здания, неподключенные к централизованным системам теплоснабжения, для отопления оборудованы котлами и печами.

Рис. 2.1 – Зоны теплоснабжения Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 и Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7

Рис. 2.2 – Зона теплоснабжения Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а

Рис. 2.3 – Зона теплоснабжения Котельная  № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Кожильское» дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе и природном газе).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.4 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,66 | +0,66 | +0,66 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | +0,03 | +0,03 | +0,03 | 0 | 0 | 0 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |

РАЗДЕЛ  3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.

На котельных коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 и детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 водоподготовка отсутствует. На котельной № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а  используется натрий-катионитовый фильтр.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. | 2014г. | 2015г. | 2016-2030гг. |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 25,748 | 25,748 | 25,748 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - | натрий-катионитовый фильтр | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 7 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ. м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н/св. – нет сведений |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно, организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование котельной | Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016-2030 гг. |
| Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

Схемой теплоснабжения муниципального образования «Кожильское» предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии муниципального образования «Кожильское» не предусматривается.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусматривается замена и реконструкция котлов и котельного оборудования с истекшим расчетным сроком службы оборудования.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Утвержденный график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных муниципального образования «Кожильское» 95/70 ºС.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности котельных муниципального образования «Кожильское». Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения отсутствует.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | 3,44 | 3,44 |
| 4 | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | 0,26 | 0,26 |

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Уголь/дрова |
| Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Уголь/дрова |
| Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Природный газ |
| Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | Природный газ |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия не предусматриваются.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального образования «Кожильское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. В настоящее время строительство тепловых сетей  не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятие | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №25, д. Кожило, ул. Молодежная, д.1а | 3191 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

При перекладке и строительстве тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельных в муниципальном образовании «Кожильское», произведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование | Ед. изм. | Котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | Котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | Котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | Котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015-2030гг. | 2014г. | 2015-2030гг. | 2014г. | 2015-2030гг. | 2014г. | 2015-2030гг. |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 3,44 | 3,44 | 0,26 | 0,26 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1515,52 | 1515,52 | 252,59 | 252,59 | 2163 | 2163 | 572 | 572 |
| Фактический удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 159,2 | 159,2 | 85,1 | 85,1 | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| Вид основного топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ |
| Вид резервного топлива | - | дрова | дрова | дрова | дрова | уголь | уголь | - | - |
| Вид аварийного топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 321,792 | 321,792 | 30,72 | 30,72 | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| Годовой расход натурального топлива | т. | 419 | 419 | 40 | 40 | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,1274 | 0,1274 | 0,0122 | 0,0122 | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/ч | 0,1659 | 0,1659 | 0,0158 | 0,0158 | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |
| н/св. – нет сведений |

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2029 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019- 2023 гг. | 2024-2025 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
|  | Реконструкция котельной коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 | 1500 | - | - | - | - | - | 1500 |
|  | Реконструкция котельной детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 |
|  | Реконструкция котельной № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 |
|  | Реконструкция котельной, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а | 600 | - | - | - | - | - | 600 |
|  | Всего объем финансовых затрат | 5100 | - | - | - | - | - | 5100 |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
|  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №25, д. Кожило, ул. Молодежная, д.1а, L = 3191 м | 4789,5 | - | - | - | - | 4789,5 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат | 4789,5 | - | - | - | - | 4789,5 | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы |
|  | не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 9889,5 | - | - | - | - | 4789,5 | 5100 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Кожильское» предлагается:

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей организации | Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКСОУ «Балезинская школа-интернат VIII вида» | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - котельная коррекционной школы, с. Балезино, ул. Советская, 39 |
| 2 | Хозяйственная эксплуатационная группа Управления образования «Балезинского района» | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - котельная детского сада, с. Балезино, пер. ВОС, 7 |
| 3 | ООО «Практическая метрология» (д. Кожило) | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - котельная № 25, д. Кожило, ул. Молодежная, 1а - котельная, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а |

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников отсутствует.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории муниципального образования «Кожильское» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ»

БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | _________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Кожильское»

Юридический адрес: 427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Кожило, ул. Молодежная, д.  1

| Глава муниципального образования «Кожильское» | _________________ | Головкова А.Н. |
| --- | --- | --- |