Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 75/54

Экз. __

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«БАЛЕЗИНСКОЕ»

Генеральный план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Балезино

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – экономист градостроительства О.В. Петина |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация и охрана окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | экологи градостроительства А.В.Васильев, Т.А. Терехова |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования: | архитектор-градостроитель Е.Ю.Савинкова; инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. Социально-экономическое развитие. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства Т.В.Максименко |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А.Дорин |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А.Дмитраковой |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | Инженеры Е.А. Заварзина, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	7

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	13

3.4. Экологическая ситуация	15

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	17

3.6. Выводы	19

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	21

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	21

4.2. Социально-экономическое развитие	24

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	41

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	44

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	54

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	54

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда	56

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	57

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	61

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	63

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	63

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	69

8. ПРИЛОЖЕНИЕ	72

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании | 75/53 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 75/54 |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Схема современного состояния и использования территории | 75/25 |
| 2 | Схема комплексной оценки территории. Границы зон с особыми условиями использования территорий | 75/20 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры | 75/55 |
|  | Схема планируемого размещения объектов и сетей инженерной инфраструктуры | 75/56 |
| 3 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 75/57 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 75/58 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского поселения МО «Балезинское» МО Балезинского района Удмуртской республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации МО Балезинского района (муниципальный контракт №27-09 от 08.09.2009 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития поселения.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса наслененных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2015 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г;

- III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Предыдущий Генеральный план рабочего поселка (ПГТ) Балезино был разработан институтом Удмуртгражданпроект в 1989 г., развитие поселения  осуществлялось в целом в соответствии с данным проектом.

Генеральный план МО «Балезинское» разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При работе над проектом были учтены материалы Схемы территориального планирования Удмуртской Республики (НПИ «ЭНКО»), разработана в 2009 г., а также материалы Схемы территориального планирования Балезинского муниципального района (ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»), выполненной в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных отделу архитектуры Балезинского муниципального района, главе администрации поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Цель Генерального плана муниципального образования «Балезинское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории МО, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности городского поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы -  улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана МО «Балезинское», на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов  обслуживания, производства,  отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- определение границ зон с особыми условиями использования территории;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексный градостроительный анализ территории МО «Балезинское» выполнен с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе оценки проанализированы ресурсные, планировочные и экологические факторы:

  - природные условия и ресурсы – климат; гидрологические и гидрогеологические условия; ресурсы поверхностных и подземных вод; инженерно-геологические условия и минерально-сырьевые ресурсы;

  - анализ планировочной ситуации – современное использование территории городского поселения; объекты культурного наследия; территориальные ресурсы; проблемные планировочные ситуации;

  - состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства и реконструкции;

  - эколого-гигиеническая обстановка – источники загрязнения окружающей среды; состояние атмосферного воздуха; санитарное состояние водных объектов; радиационная обстановка и др.

  - зоны с особыми условиями использования территории (система планировочных ограничений).

На этапе комплексного анализа территории были, также,  проанализированы следующие социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы (тексты приведены в соответствующих разделах проекта):

  - экономико-географическое положение и факторы развития городского поселения;

  - демографическая ситуация;

  - экономическая база развития МО, сферы занятости;

  - состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

В процессе проектирования была проанализирована и учтена, в части предложений, не утративших актуальность к настоящему времени, ранее разработанная планировочная документация по п. Балезино.

В ГИС-версии проекта разработаны цифровые тематические блоки по составляющим элементам комплексной оценки, разработаны отдельные тематические слои с семантическими базами данных, выполнена «Схема комплексной оценки территории. Зоны с особыми условиями использования территории».

Выводы комплексной оценки  территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана МО «Балезинское», предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории; размещению жилищного строительства; выработки мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1. Основные сведения о территории

Муниципальное образование Балезинское городское поселение расположено в южной части Балезинского муниципального района Удмуртской Республики. Территория МО граничит с Кожильским, Пыбьинским, Юндинским, Исаковским, Воегуртским и Каменно-Задельским сельскими поселениями Балезинского района.

Поселение занимает площадь в 1045,9 га. Численность населения муниципального образования  составляет 16180 чел.

Поселение состоит из одного населенного пункта – поселка городского типа Балезино, который является административно-хозяйственным центром Балезинского района. Он расположен в 150 км севернее Ижевска, в 30 км к юго-востоку от Глазова, на левом берегу реки Чепца. Балезино является железнодорожным узлом линии Киров — Пермь.

Поселок основан в 1897 году  в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали и носит название одноименного села, расположенного на правом берегу Чепцы, которое появилось в конце XVI века. В 1938 года станции Балезино был присвоен статус рабочего поселка (пгт).

Климат умеренно-континентальный. Рельеф рассматриваемой территории сильноволнистый, эрозионный. Высоты варьируются в пределах 140-160 м. Гидрографическая сеть поселения хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Кама и р. Чепца.

Основной хозяйственной деятельностью в муниципальном образовании является промышленность.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой, сравнительно теплым и коротким летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью.

Климат территории формируется под воздействием циклонов с запада и севера и антициклонов с востока и запада.

В работе приняты климатические характеристики согласно СниП 23-01-99* «Строительная климатология» по метеостанции Глазов. Среднегодовые температуры воздуха составляют 1,3ºС. Самый теплый месяц года –  июль (средняя месячная температура около +17,8°С), самый холодный месяц – январь (средняя месячная температура около -14,9°С). Абсолютный минимум температур может опускаться до – 50ºС, а абсолютный максимум достигает 37ºС. Период со среднесуточной температурой ниже 0ºС продолжается в среднем 168 дней.

Среднегодовое количество осадков 500-600 мм. Количество осадков достаточно, однако распределено по сезонам года неравномерно. Свыше половины осадков выпадает в теплый период (вторая половина лета – осень). Нередки ливни с грозами. Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (январь) – 85%, а наиболее теплого – 71%.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Устойчивый снежный покров образуется в ноябре и держится до середины весны. Высота снега более 50 см.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Штили редки. В среднем за год зимой преобладают юго-западные направления ветров, а летом – западные.

Отрицательные погодные явления.  В  теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов  и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры. В зимний период  территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей. Туманы чаще всего образуются в период с октября по март при взаимодействии теплого воздуха с выхоложенной поверхностью.

Выводы:

- согласно СниП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть МО «Балезинское» достаточно хорошо развита. Все речки и ручьи, протекающие по территории поселения, принадлежат к бассейну р. Чепца.

Река Чепца является главной водной артерией. Она является левым притоком реки Вятки (бассейн Волги) и протекает по территории Пермского края, Удмуртской республики и Кировской области. Длина 501 км, площадь бассейна 20 400 км2. В пределах МО «Балезинское» река имеет хорошо выраженную пойму и надпойменную террасу.

Наиболее крупный приток р. Чепца, протекающий по МО «Балезинское» – р. Варсемка. С запада на восток в северной части протекает речка Черная. Небольшой по протяженности ручей Безымянный пересекает МО «Балезинское» в широтном направлении в центральной части п. Балезино.

Реки МО «Балезинское» по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осеннее-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье происходит во второй половине апреля и в мае в период интенсивного таяния снега.  В этот период зона затопления может достигать от только русловой части реки вплоть до затопления всей пойменной поверхности. Приблизительно раз в десять лет р. Чепца выходит из берегов до отметки 145,9 м и затапливает близлежащие участки населенного пункта. Наиболее подвержены затоплению северная и юго-восточная части поселения. Летняя межень наступает по окончании весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Мелкие ручьи в жаркий период пересыхают. Осенние паводки более интенсивны из-за обложных и ливневых осадков. Уровень воды в реках может подниматься до 3-4 м. В период паводков наполняются водой многие малые реки и ручьи, днища оврагов, которые в период межени высыхают. Зимой все реки покрываются льдом и переходят на грунтовое питание, малые речки и ручьи поселка промерзают. Первые ледовые явления отмечаются в среднем в конце октября – начале ноября. Ледостав устанавливается во второй – третьей декаде ноября.

На территории поселения имеются небольшие заболоченные участки продолговатой формы, вытянутые вдоль речной долины.

Грунтовые воды

Вблизи пойм и долин малых рек воды вскрыты на глубине 0,2-1,8 м.

В пределах надпойменной террасы глубина залегания грунтовых вод изменяется от 1,5 до 7 м. Близкое к поверхности стояние грунтовых вод наблюдается в юго-восточной части п. Балезино (1,8-2,5 м). Севернее ул. Сибирской грунтовые воды залегают на глубине 2,5 – 4 м. В северной части поселка (на территории бывшего льнозавода) уровни грунтовых вод находятся на глубине 6-7 м от поверхности земли.

Амплитуда колебания уровня грунтовых вод в период прохождения половодий и обильных паводков достигает 2 метров. В пойменной части долины р. Чепцы грунтовые воды вскрыты на глубине в интервале 0,5-4,2 м. Наиболее обводненными участками (0,5-1,5 м глубина залегания грунтовых вод) являются старичные понижения в районе тылового шва поймы. На остальной части воды находятся на глубине 2,6 – 4,2 м. В период весеннего половодья грунтовые воды могут достигать поверхности, а пониженные участки поймы затапливаются.

Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону нормальной плотности.

Выводы:

- р. Чепца – главная водная артерия муниципального образования. Ряд мелких речек и ручьев, впадающих в р. Чепцу формируют гидрографическую сеть поселка.

- во время прохождения половодий и паводков – возможно затопление пойменных поверхностей рек, раз в 10 лет вода в р. Чепце поднимается до отметки 145,9 м и частично затапливает населенный пункт.

- глубина залегания подземных вод варьируется от 0,2 (поймы террасы) до более 2,5 м (пространство террасы).

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Раздел написан с учетом инженерно-геологических изысканий, проводимых на рассматриваемой территории в разные периоды времени.

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория сложена коренными породами позднепермского возраста, представленными, главным образом, глинами. Значительно меньшее распространение имеют пески.

Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений мощностью от 6 до 15 и более метров. По генезису они выделены как аллювиальные образования, литологически представленные торфами, суглинками и песками. Суглинки имеют превалирующие значение.

На урбанизированных и застроенных территориях встречаются насыпные грунты.

В геоморфологическом отношении вся территория МО «Балезинское» принадлежит левобережной части долины р. Чепца.

Рельеф поверхности слабоволнистый, расчленен сетью ручьев и речек, впадающих в р. Чепцу. Абсолютные отметки поверхности в пределах проектируемой территории варьируются от 140,5 (урез воды в р. Чепца) до 162,6 (в западной части поселения) м.

Река Чепца имеет хорошо разработанную трассированную долину с резко выраженным ассиметричным строением: крутой и высокий правый склон долины реки и низкий, пологий левый склон. В пределах левого склона выделяются пойма и надпойменная терраса. Русло реки сильноизвилистое с частыми отмелями и перекатами, песчаное, местами покрыто галечником. В русле реки имеются острова, разделенные рукавами и протоками. Ширина русла реки в пределах поселка 50-100 м. Глубина в межень – до 2 м.

Поверхность поймы ровная с абсолютными отметками 143-144 м, в местах подсыпки может достигать отметок 145-146 м. Ширина поймы: 200-1000 м. Поверхность поймы изобилует осушительными канавами, протоками и старицами. Старицы прослеживаются в виде замкнутых понижений, вода в них держится круглый год. В районе тылового шва поймы отмечается слабая заболоченность.

Основная часть МО «Балезинское» расположена в пределах надпойменной террасы р. Чепцы. Уклон поверхности не превышает 2-3%. Терраса изрезана сетью мелких рек и ручьев. Долины малых рек имеют симметричную форму, крутизна склонов в большей части не превышает 5-7%, но местами может достигать 10-12% (р. Варсемка, р. Черная). В долине руч. Безымянного, протекающего в широтном направлении в центральной части п. Балезино, наблюдается развитие эрозионных процессов.

Физико-геологический процессы

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории поселения, следует отметить эрозию и заболачивание.

Территория подвержена водной эрозии. Проявление эрозии отмечается в долине руч. Безымянного, а также на уклонах поверхности более 20%.

Процесс заболачивания связан с понижениями рельефа с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод и по большей части приурочен к долинам и поймам рек.

Выводы:

- в геолого-геоморфологическом отношении территория сложена неоднородными породами (суглинки тугоплатичные, встречаются  пластичные и текучие суглинки, пески пылеватые, среднезернистые, гравелистые);

- рельеф рассматриваемой территории слабоволнистый, уклоны поверхности большей части территории не превышают 5%.

Значительная часть территории МО «Балезинское» является благоприятной для градостроительного освоения (58%). В геоморфологическом отношении это слабоволнистая поверхность надпойменной террасы р. Чепца, сложенной разнородными грунтами (в большей части суглинки, пески), нормативное давление на грунты не менее 1,2-1,5 кг/см², с глубиной залегания грунтовых вод:

- более 2,5 м от поверхности земли

- более 6 м от поверхности земли;

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (39%):

- слабоволнистая поверхность надпойменной террасы р. Чепца, сложенной разнородными грунтами (в большей части суглинки, пески), с глубиной залегания грунтовых вод менее 2,5 м от поверхности земли, с возможным подтоплением и частичным затоплением в период прохождения обильных паводков и половодий редкой повторяемости;

- долины малых рек с уклонами поверхности 5-7%, местами до 12%, частично заболачивание в пределах пойм рек;

Территория неблагоприятные для градостроительного освоения (3%):

- пойма р. Чепца, а также малых рек, с близким залеганием грунтовых вод (от 0,5 м), заболачиванием старичных понижений, подтоплением и затоплением в период прохождения обильных паводков и половодий редкой повторяемости;

- уклоны поверхности более 20%;

- долина ручья Безымянного, а также высокий берег р. Чепца с проявлением эрозионных процессов;

- заболоченные участки и болота;

- зона затопления паводковыми водами редкой повторяемости.

Месторождения полезных ископаемых

В соответствии с законом «О недрах» данные территории не подлежат градостроительному освоению.

На территории Балезинского городского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют. На территории соседних муниципальных образований выявлены следующие месторождения полезных ископаемых:

- глина: Балезино II,  Нурызовское, Уварсемское, Шолоковское 2, Котомка;

- пгс, пески: Сопка, Седъярское II, Кунаевское, Чепецкое, Балезинское;

- торф: Извильт, Юнда-Чепца, Извиль, Матыч, уч.1, уч.2, Кожило, Падера;

- нефть: Горлинское;

- мин. Воды: Истишур, Кестымский, Варсемка.

Система озеленения

МО «Балезинское» обладает выгодным с точки зрения ландшафтно-рекреационной оценки расположением: в долине  р. Чепца на ее пологом террасированном склоне. Территория поселка относится к южно-таежной зоне, что обуславливает благоприятные условия для произрастания растительности.

На сегодняшний день на территории поселка система озеленения развита крайне слабо. В поселке имеется только один парк – в центральной части населенного пункта (ул. Пушкина). Его площадь  чуть более 1 га, что не удовлетворяет нормативным требованиям обеспеченности озелененными насаждениями общего пользования 8 м² на человека (СниП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). На территории поселка имеется один стадион – относящийся к озелененным территориям ограниченного пользования (2,3 га). Низок процент и зеленых насаждений, выполняющих функцию защиты от негативного влияния производственных участков.

Особо охраняемые природные территории в МО «Балезинское» отсутствуют.

Выводы:

- на сегодняшний день система озеленения п. Балезино развита слабо;

- нормативная обеспеченность озелененными территориями общего пользования не выполняется.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

МО «Балезинское» расположено в 150 км севернее столицы республики г.Ижевска, в 30 км к юго-востоку от Глазова, на левом берегу реки Чепцы.  По территории протекают мелкие реки Извилька и Шайшурка. С севера, на газораспределительную станцию подходит магистральный газопровод. Имеются водоочистные сооружения, станция поверхностного водозабора, электроподстанция. Железная дорога разделяет территорию поселка на 2 района - Восточный и Западный. Связь с Западным районом осуществляется по пешеходному мосту и путепроводу. Территория преимущественно представлена усадебной,  мало- и среднеэтажной застройкой. Небольшие кварталы заняты застройкой 5-этажными домами. Кварталы застроены по периметру. Застройка расположена вдоль улиц, которые представляют собой сочетание прямолинейных улиц, с улицами и переулками, подчиненными рельефу местности.

В поселке имеются объекты здравоохранения и социальной защиты, образовательные учреждения, спортивные объекты, прочие учреждения культурно-бытового обслуживания. Промышленные предприятия и общественно-деловые учреждения, находящиеся в поселке, предоставляют возможные места приложения труда и удовлетворения  потребности населения в получении услуг эпизодического культурно-бытового обслуживания не только жителями поселка, но и населением, приезжающем из близко расположенных населенных пунктов.

Западный жилой район делится улицей Русских на 2 жилых образования. В районе имеются  производственно-складские территории. Вдоль западной стороны ул. Русских расположены садово-дачные участки.

В Восточном жилом районе располагается основная часть населения, общественных зданий, культурно–бытовых учреждений. Восточный жилой район разделяется на 3 части – центральную, северную и промышленную, которая расположена между жилыми зонами вдоль р. Чепцы. В центральной части находятся: администрация, Балезинская центральная районная больница,  железнодорожный вокзал, автостанция, почта, ПТУ, центральный стадион, ДЮСШ, художественная школа, магазины, пожарное депо, кладбище (за чертой МО «Балезинское»), недавно построенная церковь и пр. Объекты сосредоточены в основном по центральным улицам – Советской, Первомайской, Карла Маркса, Льва Толстого, Жданова.

Промышленное производство  и складские территории в основном расположены в северной части поселка и вдоль полосы отвода железной дороги. Основными предприятиями на территории поселка Балезино являются: ОАО «Балезинский ЛМЗ», ОАО «Балезинсое РТП», ОАО «Балезинский ДОК», ОАО «Балезинский спиртзавод», ПК «Балезинский ЗСМ», ОАО «Балезинский лен», Хлебозавод Балезинского потребобщества, ГНП, железнодорожная станция Балезино. Санитарно-защитные зоны  предприятий распространяются на кварталы, занятые жилой застройкой, что создает уровень загрязнений выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

По данным Министерства культуры Удмуртской республики на территории поселения расположены 3 объекта культурного наследия регионального уровня – 2 памятника архитектуры и 1 памятник истории, 1 выявленный объект культурного наследия – памятник археологии, а также 9 объектов, обладающих признаками культурного наследия (8 памятников истории и 1 памятник архитектуры). В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны памятников культуры в поселении нет. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на его территории, представлен в таблице 1.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Министерства культуры Удмуртской республики.

Необходимо исследование неучтенных объектов культурного наследия по заявке местных органов самоуправления (Министерства культуры Удмуртской республики) для включения их в категорию выявленных и постановления на учет в качестве памятников культурного наследия местного или регионального значения.

Можно констатировать, что культурно-историческое наследие Балезинского городского поселения представлено, прежде всего, памятниками архитектуры и истории. Изученность и комплексность охраны отдельных компонентов культурного наследия являются недостаточными. Утвержденных в установленном порядке зон охраны памятников культурного наследия нет, также отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия.

Таблица 1

Список объектов культурного наследия

| №№ | Наименование | Постановление | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Водонапорная башня | Расп. Правительства УР от 08.09.03г. № 750-р | п. Балезино, ул. Короленко |
| 2 | Здание бывшего волостного правления | Расп. Правительства УР от 08.09.03г. № 750-р | п. Балезино |
| 3 | Братская могила красноармейцев, погибших в войне 1918-1920 гг. | Пост. СМ УАССР от 29.12.49г. №1993 | п. Балезино, поселковое кладбище |
| Памятник археологии (выявленный объект культурного наследия) |
| 4 | Балезинское местонахождение, 9-12 вв н.э |  | р.Балезинка, 1.0 км к ЮЮЗ от ст.Балезино |
| Объекты, обладающие признаками культурного наследия |
| 5 | Здание школы №1 в п.Балезино, где в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь №1820 |  | п. Балезино |
| 6 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1968 г. |  | п. Балезино |
| 7 | Памятник воинам, умершим от ран в госпитале №1820, 1995 г. |  | п. Балезино |
| 8 | Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1979 г. |  | п. Балезино, мкрн. объединения "Удмуртлес" |
| 9 | Обелиск "Слава труду" |  | п. Балезино, ул.А.Русских |
| 10 | Обелиск "Слава труду" |  | п. Балезино, ул.К.Маркса |
| 11 | Памятник на могиле Князева К.Д., умершего от ран при исполнении воинского долга по наведению конституционного порядка в республике Чечне, 1985 г. |  | п. Балезино |
| 12 | Памятник на могиле Кулакова А.А., умершего от ран при исполнении воинского долга по наведению конституционного порядка в республике Чечне, 1986 г. |  | п. Балезино |
| 13 | Памятник на могиле Хлобыстова С.С., погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане, 1983 г. |  | п. Балезино |

## 3.4. Экологическая ситуация

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из самых приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется, в первую очередь, природно-климатическими показателями и выбросами от стационарных и передвижных источников.

По метеорологическим параметрам территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) (по классификации ГГО им. А.И.Воейкова). Отрицательным фактором являются приземные инверсии (туманы), большинство которых случается в зимний период, а также снежные метели. Летом возможно уменьшение ПЗА за счет увеличения в этот сезон по сравнению с зимой количества осадков.

В МО «Балезинское» основные выбросы в атмосферный воздух поступают от котельных ОАО «Балезинский ДОК», войсковой части 25850 и ОАО «Балезинский ЛМЗ», а также от МУП ЖКХ «Энергетик», ОАО «Балезинская РТП» и ПК «Балезинский ЗСМ». В составе выбросов от стационарных источников преобладают жидкие и газообразные вещества в т.ч. сернистый ангидрид, оксиды углерода и азота.

Негативное воздействие от транспорта (загрязнение атмосферного воздуха, шумовое загрязнение) связано, прежде всего, с проходящей через центр поселка железной дорогой, в непосредственной близости от которой расположена (преимущественно в северной части поселка) большая часть коммунально-складских и производственных объектов.

Санитарное состояние водных объектов и системы водоснабжения

Мониторинг качества воды водных объектов, расположенных на территории МО «Балезинское», по гидрохимическим показателям в пределах границ поселения не осуществляется. Качество воды в р. Чепца определяется в с. Полом (выше по течению) и г. Глазове (ниже по течению). В обоих створах река относится к классу 3Б – очень загрязненная. Среднегодовые предельно допустимые концентрации превышены по меди (в 5-6 раз), железу (в 2 раза), фенолу (в 1,3-1,4 раза), по цинку (выше по течению в 1,2 раза). В районе Глазова среднегодовые концентрации аммонийного азота, БПК5, нефтепродуктов в р. Чепца на уровне 1ПДК.

Основными загрязнителями водных объектов в МО «Балезинское» являются МУП «Водоканал» и в/ч 25850. Часть сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки или недостаточно очищенными.

Одной из проблем является также и то, что у ряда источников водоснабжения отсутствует должное благоустройство.

Кроме того, в Балезино не соответствуют требованиям по санитарно-техническому состоянию свыше 60% протяженности водопроводных сетей.

Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории

Захоронение отходов осуществляется на свалке ТБО, расположенной за пределами городского поселения. Генеральная схема санитарной очистки территории в поселении отсутствует.

Почва является источником вторичного загрязнения из контактирующих сред (воздух, вода и пр.), аккумулирует в себе загрязняющие вещества. Поэтому почва является индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье человека.

Основными источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются промышленность и автотранспорт. Мониторинг за состоянием почвенного покрова на территории городского поселения не проводится.

Физические факторы воздействия

Источниками шумового загрязнения в Балезино являются железнодорожный и автомобильный транспорт, а также электроподстанции, расположенные в южной части поселения.

Источником электромагнитного излучения на территории пгт. Балезино являются воздушные линии электропередач.

Мониторинг шумового и электромагнитного загрязнения в поселении не ведется. Необходимо организовать точки наблюдения за шумовой обстановкой вдоль основных транспортных магистралей, электроподстанций, а также около промышленных и строительных площадок; обеспечить соблюдение СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Радиационная обстановка

На территории Удмуртской Республики проводятся регулярные наблюдения за гамма-фоном. Гамма-фон в республике в пределах естественного. Средние значения мощности экспозиционной дозы в пределах от 9 до 13 мкР/ч.

Вывод:

Основными экологическими проблемами является низкое качество воды в р. Чепца – основном источнике питьевого водоснабжения городского поселения, а также загрязнение атмосферного воздуха, вызванное железнодорожным транспортом и стационарными источниками.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

Большая часть зон с особыми условиями расположена в северной части поселения и вдоль железнодорожных путей, проходящих через поселение.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций.

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций.

- Охранные зоны инженерных коммуникаций.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- Зоны охраны объектов культурного наследия.

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение № 1)

На территории Балезинского поселения расположены следующие объекты, требующие разработки и организации санитарно-защитных зон: промышленные предприятия, коммунально-складские зоны, объекты транспортной и инженерной инфраструктур (АЗС, СТО, гаражи, котельные, электроподстанции).

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Через территорию МО проходит железная дорога.

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные газопроводы;

- линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009г.).

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение № 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение № 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

На территории МО нет проектов зон санитарной охраны.

- Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

В соответствии с Законом № 73-ФЗ  в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений и городских округов, Правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

## 3.6. Выводы

Положительные факторы:

- муниципальное образование Балезинское характеризуется благоприятным экономико-географическим положением и высоким транспортным потенциалом: расположено поблизости от города республиканского значения Глазов, на важных транзитных транспортных связях республики - железнодорожной магистрали Киров-Пермь и автомобильной дороги регионального значения Ижевск – Глазов;

- центр муниципального образования и городского поселения - пгт. Балезино выполняет важные управленческие и общественные функции: здесь концентрируются основные обслуживающие объекты Балезинского района - административные, общественные, финансовые и др. учреждения;

- на территории поселения сложились несколько производственно-коммунальных зон, являющихся одними из главных мест занятости населения, ситуацию в сфере занятости в целом по муниципальному образованию можно считать относительно благополучной.

- территория МО имеет территориальные ресурсы в пределах установленных границ для градостроительного развития в пределах расчетного срока;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

- почти вся территория Балезинского поселения по инженерно-строительным условиям является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения;

- удельный показатель обеспеченности площадью жилищного фонда составляет  20,5 кв.м/чел.;

- транспортный комплекс пгт. Балезино, представленный автомобильным и железнодорожным транспортом, достаточно хорошо развит, автобусная сеть соединяет Балезино со всеми важными населенными пунктами района, а также со столицей республики – городом Ижевском;

- железнодорожный транспорт является важным элементом транспортной структуры п. Балезино. Крупная узловая станция позволяет принимать и отправлять крупные грузопотоки, а также осуществлять большой пассажирооборот;

- система газоснабжения работает надежно и бесперебойно;

- население и организации МО в основном обеспечены телефонной связью общего пользования;

Проблемные факторы:

- территория городского поселения разделена на две части линией железнодорожной магистрали Киров-Пермь, в связи с чем транспортные и пешеходные связи двух планировочных частей затруднены;

- достаточно высокий показатель аварийного и ветхого фонда – 4,5 % (14,8 тыс. кв.м);

- слабо развита система озеленения;

- низкое качество воды в р. Чепца – основной водной артерии и источнике питьевого водоснабжения пгт. Балезино;

- степень развития системы канализации в муниципальном образовании находится на достаточно низком уровне;

- требуется модернизация системы связи с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий;

- для городского поселения МО «Балезинское» характерна убыль численности населения.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Планировочная концепция Генерального плана МО Балезинское опирается на планировочные особенности территории и направлена на поддержание сложившейся структуры поселения и оптимальную планировочную организацию всех функциональных зон.

Главные факторы, определяющие проектную планировочную структуру поселения: взаимное расположение селитебных и производственных  зон; зоны с особыми условиями использования территорий; сложившееся функциональное зонирование и пр.

В Генеральном плане определены приоритетные планировочные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов;

- развитие системы обслуживания населения;

- комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства  - объекты обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, инженерное оборудование;

- благоустройство и более эффективное использование производственно-коммунальных территорий;

- проведение природоохранных мероприятий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной систем;

- сохранение объектов культурного наследия.

В настоящее время город имеет четкую планировочную структуру (что учитывается Генеральным планом),  состоящую из двух крупных планировочных районов, разделенных железной дорогой:

- Западный планировочный район.  Главной магистральной улицей меридионального направления является ул. Русских. В северной части расположена производственно-коммунальная зона. В западном направлении осуществляется застройка индивидуальными жилыми домами.

- Восточный планировочный район. Здесь расположена бальшая часть жилищного фонда Балезино, общественный центр поселения, ж\д вокзал, автостанция, стадион, церковь, больница и др.

Важным планировочным фактором является прохождение автомобильной дороги по западной границе поселения, что ограничивает возможности развития Балезино в западном направлении.

В центральной части городского поселения предусмотрена реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Также даны предложения по размещению объектов здравоохранения, отдыха и спорта.

В проекте предусмотрено формирование более плотного градостроительного ядра в центральных частях Западного и Восточного планировочных районов (зоны застройки мало и среднеэтажными жилыми домами, общественно-жилые зоны, общественно-деловые зоны). В проекте даны предложения по развитию объектов обслуживания, формирующих зону общественного центра и жилых районов.

В Восточном планировочном районе южнее больницы Генеральным планом даются предложения по благоустройству территории, упорядочению ее использования с организацией спортивной зоны, расширением обслуживающей и производственно-деловой зон.

С западной стороны ул. Русских, а также между ул. Наговицина и Удмуртской  предлагается создание общественно-жилой зоны с выходом к пешеходному переходу над железнодорожными путями. Предлагается организация озелененного бульвара в широтном направлении   вдоль ул. Наговицина.

С учетом сложившегося масштаба застройки в  Генеральном плане принята структура нового строительства с преобладанием индивидуальных жилых домов с участками. С увеличением нормы средней жилищной обеспеченности в 27 кв. м/чел. на одного жителя на расчетный период потребуется 159 га для размещения нового жилищного строительства.

Генеральным планом предусмотрено активное развитие селитебной части города в западном направлении на свободных территориях. В новом жилом районе предусмотрено формирование зоны обслуживания населения в центре нового района, а также резервируется территория для крупной зоны общественно-делового назначения вдоль региональной автодороги. Здесь могут размещаться объекты автосервиса, торговли, общественного питания и др.

Проектом намечено упорядочение зонирования и застройки в районе ДОК, восстановление спортивной зоны. В пос. Чепецкий размещены небольшие объемы индивидуального жилищного строительства, резервируется территория под многофункциональный обслуживающий объект. Предлагается организация спортивной зоны.

В проекте даны предложения по более упорядоченному и эффективному использованию производственных территорий.

Важным элементом планировочной структуры является система озеленения и пешеходных направлений. В архитектурно-планировочном решении Генерального плана разработан ряд мероприятий по организации и развитию системы озеленения городского поселения.  Предлагается создание благоустроенного лугопарка на берегу р. Чепцы в районе пляжа. В долинах притоков р. Чепцы намечается создание линейных парковых озелененных зон с организацией сети прогулочных дорожек и выходом в зону лугопарка. Парковая зона создается в районе церкви. Вдоль ряда улиц предлагается устройство озелененных бульваров. В районе улиц Красной и Советской намечено сооружение прогулочной набережной. Генеральным планом намечается комплексное благоустройство и реконструкция существующих скверов и территорий спортивных зон.

В Генеральном плане предусмотрены зоны градостроительного развития за пределами расчетного срока.  Новое жилищное строительство на перспективный период предусматривается к северу от пгт. Балезино за пределами установленной границы муниципального образования между автомобильной дорогой Ижевск-Глазов и трассой магистрального газопровода. К северу от территории поселения между трассой газопровода и железной дорогой резервируется территория для развития производственно-коммунальной зоны. Также, учитывается необходимость резервирования территории для производственных функций к югу от городского поселения за пределами границ муниципального образования.

В Генеральном плане дано предложение по размещению нового кладбища к югу от Балезино за пределами границы муниципального образования между железной дорогой и ЛЭП.

*  *  *

Разработанное в Генеральном плане МО Балезинское функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования земельных участков городского поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование предусматривает выделение следующих функциональных зон:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки многоэтажными жилыми домами, мало и среднеэтажными  жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами; зона садово-дачных участков;

- общественно-деловые зоны – зона учреждений здравоохранения и социальной защиты, зона образовательных учреждений среднего и профессионального образования; зона спортивных комплексов и сооружений, зона административно-деловых и обслуживающих объектов;

- рекреационные зоны - зона парков, скверов, бульваров; зона городских лесов лесопарков, отдыха; зона объектов, предназначенных для занятий физической  культурой и спортом;

- производственные зоны, зоны инженерной и  транспортной инфраструктур;

- зоны специального назначения – зона кладбищ;

- зоны перспективного градостроительного развития;

- прочие зоны - зона питомника, зона озеленения специального назначения;

- зоны перспективного градостроительного развития.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование следующих территорий:

- развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС;

- жилищного строительства;

- зеленых насаждений общего пользования.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Население

Численность населения. По данным администрации муниципального района в Балезинском городском поселении проживает 16038 человек (около 40 % населения района). Численность населения с 1998 по 2009 год уменьшилась на 16 % и в последние годы продолжает снижаться в среднем на 1 % в год (табл. 2).

Основным фактором, определяющим численность населения, является его миграционный отток. Естественный прирост складывается из показателей рождаемости и смертности, имеет нулевые или отрицательные значения (убыль населения). После 2002 г. в городском поселении наблюдается некоторое увеличение показателя рождаемости, однако  снижение смертность зафиксировано только начиная с 2007 г. (табл. 3.).

Таблица 2.

Численность населения на начало года

| Годы | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел. | 18,8 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,6 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,0 |

Таблица 3.

Динамика основных демографических показателей

| Годы | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (чел.) |
| Рождаемость | 199 | 199 | 224 | 258 | 244 |
| Смертность | 296 | 328 | 316 | 297 | 264 |
| Естественный прирост | -97 | -129 | -92 | -39 | -20 |
| Естественное движение, (чел. на 1000 жителей) |
| Рождаемость | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| Смертность | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 |
| Естественный прирост | -5 | -7 | -6 | -3 | -1 |
| Механическое движение (чел.) |
| Прибыло | 79 | 201 | 176 | 109 | 69 |
| Выбыло | 297 | 245 | 242 | 218 | 249 |
| Миграционный прирост | -218 | -44 | -66 | -109 | -180 |

Возрастная структура населения городского поселения относительно средних по муниципальному району показателей характеризуется невысокой долей населения трудоспособного возраста (52 %) и невысокой долей лиц старше трудоспособного возраста (21 %). Демографическая нагрузка соответственно составляет 726 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных, что выше среднероссийского показателя и выше среднего показателя по муниципальному району (по данным Удмуртстата, 657 человек на 1000 трудоспособных).

Рис. 1

Вывод

Для городского поселения МО «Балезинское» характерна убыль численности населения. Демографическая ситуация характеризуется постепенным сокращением разрыва между рождаемостью и смертностью с перспективой выхода на нулевую естественную убыль и отрицательным миграционным приростом.

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития – экономический, транспортный, туристический потенциал территории.

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики демографическая ситуация в Балезинском муниципальном районе на перспективу до 2025 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к стабилизации: убыль численности населения по принятому в качестве основного максимальному варианту прогноза должна смениться в районе на положительный рост с восстановлением показателя на уровне, близком к современному. Соответственно в Балезинском городском поселении  на перспективу расчетного срока проекта также прогнозируется рост численности населения (табл. 4). Возрастная структура населения на 2020 и 2030 гг. определена с учетом трендов прогноза, содержащегося в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики, в которой соответствующие показатели даны по муниципальным районам республики на 2015 и 2025 гг., и прогноза Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года».

Таблица 4.

Перспективные демографические показатели

по Балезинскому сельскому поселению

| Показатель | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 17800 | 19500 |
| из них в возрасте |  |  |
| моложе трудоспособного | 28 % | 28 % |
| трудоспособном | 46,3 % | 43,5 % |
| старше трудоспособного | 25,7 % | 28,5 |

Развитие экономической базы

Экономический потенциал территории включает в себя несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять потребности населения, обеспечивать развитие производства и потребления.

Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, определяющих развитие территории. К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию муниципального образования, относятся:

- благоприятное расположение на Горьковской железной дороге: в поселении расположена самая крупная железнодорожная станция Удмуртии, которая дает возможность железнодорожного сообщения практически со всей территорией РФ;

- близость к городу Глазов, имеющему статус города республиканского значения, влияние которого сказывается во многих сферах (рынок сбыта производимой продукции, миграции населения и т.д.).

Кроме того, центр муниципального образования и городского поселения п. Балезино выполняет важные управленческие и общественные функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения.

Отрицательным фактором является неудовлетворительное состояние 80 % автодорог и мостовых сооружений, которые не рассчитаны на современный большегрузный транспорт. В связи с отсутствием инженерных сетей нет возможности выделять участки под индивидуальное жилищное строительство.

В настоящее время экономика МО «Балезинское» ориентирована на развитие промышленных видов деятельности. Основными отраслями промышленного производства являются металлообработка, деревообработка, пищевая промышленность, производство строительных материалов.

Наибольший удельный вес объемов производства промышленной продукции не только по поселению, но и в целом по району в обрабатывающем производстве приходится на ООО «Балезинский ЛМЗ», где производятся различные виды чугунного, печного и цветного литья. ООО «Балезинское РТП» производит ремонт и переоборудование тракторов, автотранспортных средств, изготавливает плющилки зерна, тракторные прицепы и телеги. Его продукцией пользуются сельхозпроизводители почти всех районов Удмуртии.

ООО «Балезинский ДОК» выпускает сборные дома, паркет щитовой, фанеру, мебель. ЗАО «Балезинский ЗСМ» производит арболит, железобетонные изделия и изделия деревообработки, которые имеют устойчивый спрос.

Балезинское потребительское общество является основным производителем продовольственной продукции в районе, практически вся его продукция реализуется на территории района и пользуется постоянным спросом. На ООО «Спиртзавод «Балезинский» завершена модернизация технологии переработки барды для ее дальнейшей обработки на комбикормовом заводе, как компонента в составе сухого корма для животных.

Ведущей строительной организацией является ОАО «Балезинское МСО».

Малые предприятия производят лесоматериалы (ООО «Чепецкий», ЧП «Гейдарова», ЧП «Лекомцев»), хлебобулочные изделия и макароны (ООО «НиК», ООО «СНиКА»), мясопродукты и пельмени (ООО «Баркас»). В малом бизнесе заняты около 1000 человек.

В целом в 2009 г. численность работников, занятых на территории поселения, составила около 76 % от всего трудоспособного населения. Уровень безработицы в последние годы менялся незначительно, на конец 2009 г. официально зарегистрированы 299 безработных (3 % трудоспособного населения поселения, что сопоставимо со средним показателем по муниципальному району).

Структура занятости населения представлена в таблице 4 и на рис. 2. В структуре занятости лидируют здравоохранение и образование (42 % от всех занятых). На обрабатывающих производствах занято 19 % работающего населения. Одной из основных сфер приложения труда так же является сфера государственного управления и обеспечения военной безопасности и социального страхования (14 % занятых).

Таблица 5.

Занятость населения на конец 2009 года

| Отрасли экономики | Численность занятых, чел. |
| --- | --- |
| Численность занятых в экономике, всего | 6368 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 448 |
| Добыча полезных ископаемых | 27 |
| Обрабатывающие производства | 1206 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 268 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 222 |
| Гостиницы и рестораны | 57 |
| Транспорт и связь | 199 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 59 |
| Госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 880 |
| Образование | 1722 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 924 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 356 |

Рис. 2.

Вывод

В городском поселении велик удельный вес занятых в образовании и здравоохранении. Основными отраслями промышленного производства являются металлообработка и деревообработка. Ситуацию в сфере занятости в целом по муниципальному образованию можно считать относительно благополучной.

Прогноз экономического развития

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования «Балезинское» обусловлен наличием лесосырьевых ресурсов, минерально-сырьевой базы для развития металлообрабатывающей промышленности, производства строительных материалов. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Программой социально-экономического развития МО «Балезинское» на 2010-2014 годы предусмотрено увеличение числа субъектов малого предпринимательства, основное внимание предлагается уделить развитию предпринимательства в производственной сфере.

Инвестиционная привлекательность территории сравнительно высока, поэтому возможно формирование инвестиционных площадок и создание новых производств. Необходимо использование конкурентных преимуществ территории в целях привлечения новых инвестиционных проектов, позволяющих создать для жителей муниципального образования новые рабочие места. Для реализации этой цели осуществляется резервирование следующих земельных участков, пригодных для развития приоритетных видов экономической деятельности:

  - развития жилищного строительства с формированием новых жилых комплексов высокого уровня комфортности;

  - развития производственных зон, размещение новых предприятий.

Для привлечения инвесторов необходима подготовка небольшого числа площадок для размещения новых предприятий, освоение и подготовка территорий под жилищное строительство (в т.ч. для малоэтажной застройки), создание в них современных инженерной, социальной и бытовой инфраструктуры.

Малое предпринимательство. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных и туристско-рекреационных услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Границы и площадь территорий, резервируемых для развития малых и средних производств уточняются при наличии предложений конкретных проектов. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Развитие объектов социальной инфраструктуры

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Поселок Балезино, являясь центром не только поселения, но и района, выполняет функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, оказывающего периодические и эпизодические услуги межпоселенного уровня, поэтому здесь представлен более полный перечень учреждений обслуживания, по сравнению с другими поселениями района.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории городского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения поселения генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в Схеме территориального планирования Балезинского муниципального района и действующими целевыми прогрммами.

Существующее положение

Перечень учреждений и объектов обслуживания, расположенных на территории городского поселения, представлен в табл. 6.

Таблица 6.

Перечень учреждений и объектовобслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МОУ Балезинская СОШ №1 | ул. К. Маркса, 30 | мест | 520 | 482 |
| МОУ Балезинская СОШ №2 | ул. Московская, 41а | мест | 480 | 450 |
| МОУ Балезинская СОШ №3 | ул. Свердлова, 1а | мест | 320 | 387 |
| МОУ Балезинская СОШ №5 | ул. Сибирская, 1а | мест | 583 | 499 |
| МДОУ д/с «Италмас» | ул. Кирова, 58 | мест | 280 | 205 |
| МДОУ д/с «Сказка» | ул. Почтовая, 9 | мест | 160 | 160 |
| МДОУ д/с «Чебурашка» | ул. Школьная, 21 | мест | 140 | 91 |
| МДОУ д/с «Теремок» | ул. Свердлова, 7 | мест | 160 | 131 |
| МДОУ д/с «Родничок» | ул. Калинина, 50 | мест | 90 | 85 |
| МДОУ д/с «Ленок» | ул. Заводская, 1 | мест | 90 | 88 |
| МДОУ д/с «Малышок» | ул. Свердлова, 1 | мест | 125 | 121 |
| Училище № 48 | ул. Энгельса, 7 | мест | 358 |
| МОУ дополнительного образования детей ЦТД | ул. Советская, 15 | мест | 50 |
| МОУ дополнительного образования детей ДШИ | ул. Советская, 18 | мест | 130 |
| МОУ дополнительного образования детей Балезинская ДЮСШ | ул. К.Маркса, 32 | мест | 50 |
| Учреждения здравоохранения |
| МУЗ «Балезинская ЦРБ» | ул. Азина, 17 | коек | 221 | 232 |
| Поликлиника |  | пос. в смену | 250 |
| Филиал поликлиники № 1 | ул. Свердловская, 1б |  | н/д | н/д |
| Здравпункт ЛПХ | ул. Школьная, 17 |  | н/д | н/д |
| Учреждения культуры |
| Районный Дом культуры «Дружба» | ул. Железнодорожная, 2 | мест | 450 |
| Дом спорта (кинозал) | ул. Советская, 9 | мест | 30 |
| Районный краеведческий музей | ул. Советская, 19а | мест | 30 |
| Развлекательный комплекс «Звездный» | Ул.Школьная, 12 | мест | 400 |
| Центральная районная библиотека | ул. Советская, 19 | мест в чит. зале | 20 |
| Детская библиотека |  |  | 20 |
| Поселковая библиотека |  |  | н\д |
| Учреждения социальной защиты |
| ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Балезинский детский дом | ул. Свердлова, 4 | чел. | 47 |

Таблица 7.

Обеспеченность населения мощностью учреждений обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |
| Дошкольные учреждения | мест | 1045 | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (1148) | 91 |
| Школы | мест | 1903 | 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (1994) | 105 |
| Дополнительное образование | учащихся | 230 (с учетом ДЮСШ) | 10 % от числа школьников (182) | Доста-точный |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |
| Больницы | коек | 221/13,8 | 13,47 на тыс. жителей (2,78 койко-дня на чел. в год или 8,4 коек на тыс. жителей) | 102 (164) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 250/1,6 | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 86 (79)1 |
| Спортивные сооружения Нормативы – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», в скобках – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 449,8/28 | 350 (175) на тыс. жителей | 8 (16) |
| Плоскостные сооружения | тыс.кв.м. | 18/1,12 | 1,95 (0,9) на тыс. жителей | 58 (124) |
| Учреждения культуры Нормативы: культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Дом культуры, кинозал, развлекательный комплекс | место | 880/55 | 70 мест на тыс. жителей | 78 |
| Библиотеки | мест | 40/2,5 | 2-3 читательских места на тыс. чел. | около 100 |

На территории поселения располагается два рыночных комплекса Открытиый рынок «На кооперативной» и сельскохозяйственный рынок, торговые площади которых значительно превышают нормативные значения.

Обеспеченность населения МО «Балезинское» учреждениями торговли является достаточной в сравнении с нормативной величиной.

На территории поселения расположена гостиница от ООО «Астра» на 18 мест и две бани, общее число помывочных мест в которых равно 50 (что соответствует 63% от норматива по СНиП2.07.01-89*).

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности жителей поселения услугами школ и учреждений дополнительного образования, плоскостными спортивными сооружениями, розничными рынками и учреждениями торговли можно считать высоким. В тоже же время поселение недостаточно обеспечено детскими садами, спортивными залами, услугами культурно-досуговых и библиотечных учреждений. В отношении учреждений здравоохранения следует отметить, что центральная районная больница (ЦРБ) обслуживает все население муниципального района, поэтому ее мощность объективно может быть оценена только в более широком контексте.

Здания школ и детских садов находятся в плохом техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта.

Выводы

Недостаток ряда учреждений эпизодического орбслуживания (крупных спортивных объектов, учреждений культуры) может быть компенсирован за счет близости МО «Балезинское» к г. Глазов. Однако городское поселение должно быть обеспечено объектами повседневного обслуживания на нормативном уровне. Количество мест в гостинице существенно ниже нормативного значения.

С учетом общерайоннного значения коечный фонд ЦРБ нельзя считать избыточным. Программой социально-экономического развития муниципального образования «Балезинское» на 2010-2014 годы предусмотрено строительство и реконструкция отделений и пристроек к МУЗ «Балезинская ЦРБ».

Обоснование проектных предложений

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

В целях более рационального использования территории и оптимизации муниципальных расходов по содержанию зданий объекты обслуживания предлагается объединять в многофункциональные комплексы, которые могут располагаться на одном земельном участке и даже в составе одного здания. В этих комплексах могут также предусматриваться помещения для сдачи в аренду малым предпринимателям.

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок.

Уже на сегодняшний день образовательные учреждения поселения практически полностью заполнены, свободных мест мало. В связи с этим проектом генерального плана предлагается резервирование земельных участков под строительство средней общеобразовательной школы  проектной вместимостью до 1500 мест (район ул. Русских и ул. Республиканская) и двух детских садов по 350 проектных мест (в районе ул. Поселковая и в западной части п. Балезино в новом микрорайоне). В одном комплексе со средней общеобразовательной школой предлагается резервирование земельного участка под создание второго учреждения дополнительного образования детей примерно на 180 мест. Вторая детско-юношеская спортивная школа может быть построена в западной части п. Балезино в новом микрорайоне.

В качестве первоочередных мероприятий необходимо провести капитальный ремонт существующих общеобразовательных школ и дошкольных учреждений.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Департамента здравоохранения Удмуртской Республики. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организация оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в генеральном плане городского поселения предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с соответствующими региональными и муниципальными программами и утвержденной схемой территориального планирования муниципального района. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что также говорит в пользу сохранения существующей мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

Для Балезинского городского поселения необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Программой социально-экономического развития муниципального образования «Балезинское» на 2010-2014 гг. предусмотрено строительство хирургического пристроя к лечебному корпусу и реконструкция старого родильного отделения на дневной стационар. Развитие происходит в пределах имеющейся территории, выделения нового земельного участка под указанные цели не требуется.

На перспективу востребованный населением объем медицинских услуг может быть больше объема государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи. Поэтому в центре муниципального района возможно размещение негосударственных учреждений - объектов «платного здравоохранения». Наиболее распространенным вариантом являются негосударственные стоматологии. Учреждения такого рода могут располагаться как в пределах уже выделенных для размещения учреждений здравоохранения зон, так и в зонах жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культурно-досуговая деятельность. Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. Наиболее органичными вариантами размещения муниципальных учреждений культуры являются их создание в общественно-деловых зонах, расположенных в центральной части населенных пунктов или вблизи зеленых зон, предназначенных для рекреации.

В административном центре муниципального района располагаются учреждения районного значения, мощности которых обслуживают не только собственное население п. Балезино, но и обеспечивают межпоселенное обслуживание населения района. В соответствии с действующими нормативами в расчете на общерайонные функции вместимость районного дома культуры может быть на 200-700 мест выше показателя, необходимого для обслуживания населения п. Балезино. Таким образом, на расчетный срок можно предложить два учреждения культурно-досугового типа. Одно из них вместимостью до 200 мест целесообразно разместить в восточной части п. Балезино за рекой (бывший п. Чепецкий). Данное решение позволит повысить качество жизни населения удаленного микрорайона, кроме того, здесь имеется достаточно привлекательная для создания полноценной зоны спортивных комплексов и сооружений территория. Места массового активного отдыха могут включать в себя отдельные элементы обустройства, предназначенные для организации досуга, в виде открытых эстрад или выставочных павильонов, организационно относящихся к ведению муниципальных учреждений культуры. С учетом всех предпосылок возможно создание многофункционального спортивного и культурно-досугового центра.

Второй дом культуры (вместимостью до 300 мест) предлагается в районе ул. Кирова и ул. Восточная.

В культурно-досуговой сфере помимо муниципальных учреждений возможно создание инвестиционных объектов за счет частного бизнеса, такие объекты развлекательного типа можно размещать в комплексе с объектами торговли (в т.ч. с созданием торгово-развлекательных комплексов).

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

В настоящий момент в соответствии с действующими нормативами в поселении наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом. На перспективу расчетного срока с учетом характера проектируемой территории и возможного развития частного сектора в сфере услуг требуемая площадь пола спортивных залов рассчитана по нормативу СНиП 2.07.01-89*, выделенные в проекте зоны спортивных комплексов и сооружений позволяют разместить большее количество спортивных объектов, в том числе спортзалов-объектов малого предпринимательства.

Генеральным планом предусматривается строительство спортивного зала, открытой спортивной площадки и футбольного поля в составе многофункционального спортивного и культурно-досугового центра в заречной части территории п. Балезино (бывший п. Чепецкий). Предлагается размещение и строительство спортивного зала в новом микрорайоне в западной части поселка; спортивного зала и открытой спортивной площадки в северной части поселка; физкультурно-оздоровительного комплекса со спортзалами и бассейном в зоне спортивных комплексов и сооружений между ул. Октябрьской и ул. Кирова.

Торговля и общественное питание. Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения. Объекты обслуживания могут размещаться в составе зон общественно-делового и коммерческого назначения, а также жилых зон, в т.ч. на первых этажах мноквартирных жилых домов.

В настоящее время обеспеченность объектами торговли поселения можно считать достаточной, однако в связи с проектируемым ростом численности населения, а также тем, что Балезино является важным пунктом перераспределения товаропотоков, возникнет потребность в новых объектах.

В Генеральном плане предусматривается строительство разнообразных объектов торговли, как розничной, так и оптовой - современных торговых центров, специализированных магазинов, нового универсального рынка в районе пер. Восточный. Предусматривается размещение новых предприятий общественного питания - ресторанов, кафе, баров и т.д., в частности объекты общественного питания предполагается разместить в составе предложенных к строительству многофункционального спортивного и культурно-досугового центра и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Из категории предприятий и объектов коммунально-бытового обслуживания, на территории общественно-деловых зон предлагается  размещать комплексы бытового обслуживания. В зонах промышленных, коммунальных и складских объектов могут также размещаться фабрики-химчистки и фабрики-прачечные. Проектом предлагается строительство гостиницы на 100 мест и бани на 48 мест в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских.

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Поскольку имеющиеся кладбища имеют межмуниципальное значение, резервируемая для их развития территория определяется исходя из фактической потребности. Суммарно на нужды самого муниципального образования и межмуниципальные нужды резервируется территория под новое кладбище вне черты п. Балезино площадью 15 га .

Таблица 8.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость на прогнозную численность населения.- 19,5 тыс.чел. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с норма-тивом | 1745 | 1045 | 700 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах - | В соответ-ствии с норма-тивом | 3375 | 1903 | 1472 |
| Учреждения дополнитель-ного образования детей | мест | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | 12% учащихся 1-8 классов | В соответ-ствии с норма-тивом | 360 | 180 | 180 |
| Детско-юношеская спортивная школа | мест | Социальные нормативы и нормы | 20 % от численности контингента 6-15 лет | В соответ-ствии с норма-тивом | 750 | 50 | 700 |
| Учреждения культуры |
| Дома культуры, учреждения клубного типа | мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью от 10 до 20 тыс. - 70 мест на тысячу жителей, свыше 20 тыс. – 50 мест на тысячу жителей. Дополнительно в районном доме культуры 200-700 мест | 60 | 1170 мест и 200 мест на обще-рай-онные нужды | 880 | 490 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площа-ди пола | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-туры. В скобках - СНиП 2.07.01-89* | 350 (200) | 200 | 3900 | 450 | 3450 |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 |  | 1,95 | 1,95 | 38 | 18 | 20 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 м2 | 35 в 2020 г. и 50 в 2030 г. | 975 | - | 975 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торг. пло-щади | СНиП 2.07.01-89* | 280 | В соответ-ствии с норма-тивом | 5460 | 6561 | - |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площ. / м2 общей пло-щади | СНиП 2.07.01-89* | 24-40 м2 от 7 до 14 м2 общей площади на 1 м2 торговой площади | 30 м2 торг. и 300 м2 общей площа-ди на 1 тыс. чел. | 585/ 5850 | 8049 | - |
| Предприятия общественного питания | мест | СНиП 2.07.01-89* | 40 | В соответ-ствии с норма-тивом | 780 | 370 | 410 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | СНиП 2.07.01-89* | 5 | В соответ-ствии с норма-тивом | 98 | 50 | 48 |
| Гостиница | мест | СНиП 2.07.01-89* | 6 | В соответствии с нормативом | 117 | 18 | 100 |
| Кладбище традицион-ного захоронения | га | СНиП 2.07.01-89* | 0,24 | В соответ-ствии с норма-тивом | 4,68 | 12,5 | - |

Определение ёмкости и размещение объектов социальной сферы в Генеральном плане выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Таблица 9.

Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования (резервирование земельных участков) |
| 1 | Общеобразовательная школа | до 1500 мест | пгт. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (1 очередь) |
| 2 | Детский сад | 350 мест | пгт. Балезино, район ул. Поселковая (1 очередь) |
| 3 | Детский сад | 350 мест | в западной части пгт. Балезино в новом микрорайоне (2 очередь) |
| 4 | Учреждение дополнительного образования детей | 1 объект | пгт. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (2 очередь) |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | 1 объект | в западной части пгт. Балезино в новом микрорайоне (2 очередь) |
| Учреждения культуры |
| 1 | Дом культуры | до 300 посетительских мест | пгт. Балезино, район ул. Кирова и ул. Восточная (1 очередь) |
| 2 | Многофункциональный спортивный и культурно-досуговый центр | до 200 посетительских мест | пгт. Балезино, микрорайон бывшего п. Чепецкий (2 очередь) |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - ФОК (включает спортивные залы, спортивная площадка и бассейн) | 1 объект | пгт. Балезино, в зоне спортивных комплексов и сооружений между ул. Октябрьской и ул. Кирова (1 очередь) |
| 2 | Спортивный зал | 3450 кв. м | в составе спортивного и культурно-досугового центра (2 очередь) |
| 3 | Спортивные залы |  | в составе ФОК (1 очередь) |
| 4 | Спортивный зал |  | в северной части пгт. Балезино в районе ул. Дружбы (1 очередь) |
| 5 | Спортивный зал |  | в новом микрорайоне на западе пгт. Балезино (2 очередь) |
| 6 | Крытый бассейн | 975 кв. м зеркала воды | в составе ФОК (2 очередь) |
| 7 | Крытый бассейн |  | в составе детско-юношеской спортивной школы |
| 8 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 2 га | пгт. Балезино, в т.ч. в составе спортивного и культурно-досугового центра, в северной части поселка в районе ул. Дружбы |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия общественного питания | 410 | составе спортивного и культурно-досугового центра (2 очередь), ФОКа (1 очередь) |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 15 га | За чертой пгт. Балезино |
| 2 | Баня | 48 мест | пгт. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 3 | Гостиница | 100 места | пгт. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 4 | Офисный центр | 1 объект | пгт. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 5 | Универсальный рынок | 3,6 га | пгт. Балезино, в районе пер. Восточный |

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

Общий объем жилищного фонда поселения составляет 328 тыс.м2, в том числе ветхий и аварийный фонд – 4,5 % (14,8 тыс. м2). Удельный показатель обеспеченности площадью жилищного фонда составляет  20,5 м2/чел.

Большая часть жилищного фонда представляет собой одноэтажную преимущественно индивидуальную застройку (около 80%), многоэтажные дома (2-3 этажа) расположены в центре и на севере поселка Балезино. 5-этажная застройка также представлена в центре поселка.

Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается преимущественно за счет индивидуального строительства. В 2009 г. в поселении было введено 1051 кв.м во многоквартирных домах и 5608 кв.м в индивидуальных жилых домах.

Таблица 10.

Объемы жилищного строительства

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вводимого жилья, кв.м | 4544 | 5157 | 6880 | 8764 | 6659 |
| в т.ч. индивидуального, кв.м | 4459 | 5157 | 6077 | 8764 | 5608 |

Варианты расчета объемов жилищного строительства в зависимости от уровня жилищной обеспеченности представлены в табл. 10. Расчет осуществлен на проектное население 19,5 тыс. человек и два уровня перспективной обеспеченности: 25 и 27 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя. Соответственно, предполагаются различные объемы годового жилищного строительства и для размещения застройки необходимы различные площади территории жилых зон. Максимальный вариант (II) потребует увеличения ежегодных объемов жилищного строительства примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем за последние годы, что возможно при масштабном освоении новых площадок под жилищное строительство.

Учитывая, что в последние годы ежегодные объемы строительства составляли порядка 6,3-6,9 тыс. м2, вариант I со средней обеспеченностью 25 м2/чел. является более вероятным. В соответствии с этим вариантом объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана составит порядка 178,3 тыс. м2, в среднем в год – 8,9 тыс. м2 общей площади.

В проекте рассматривается два варианта соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности (табл. 12). Вариант «А», который за счет менее плотной структуры застройки требует больших территорий под строительство, чем вариант «В».

Администрацией Балезинского городского поселения, на ближайшие 20 лет в качестве оптимального тренда развития жилищного строительства выбран вариант II-«А» со средней жилищной обеспеченностью 27 кв. м/чел. и с вариантом структуры жилищного строительства: 2-3 этажа – 15 %; индивидуальные дома с участками – 85 %, что потребует 159 га для размещения всего объема жилищного строительства (табл. 13).

Таблица 11.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| Средняя жилищная обеспеченность на 2030 г. | кв. м общей площади на 1 чел. | 25 | 27 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 487,5 | 526,5 |
| Существующий жилищный фонд |  | 328,4 | 328,4 |
| Убыль жилищного фонда |  | 19,2 | 19,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 309,2 | 309,2 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. кв. м общей площади кв. м/чел. | 178,3 8,9 0,5 | 217,3 10,9 0,6 |

Таблица 12.

Структура нового жилищного строительства по этажности, %

| Структура нового жилищного строительства по этажности | В период с 1998 по 2006 гг. | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В |
| Среднеэтажные жилые дома 2-3 эт., плотность застройки 3000 кв. м/га | 9 | 15 | 20 |
| Индивидуальные жилые дома с участками, плотность застройки 1250 кв. м/га | 91 | 85 | 80 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13.

Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства до 2030 г.

| Показатели | Единица измерения | Вариант IV-«А» |
| --- | --- | --- |
| Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади/% | 217,3/100 |
| - среднеэтажные жилые дома 2-3 этажа, плотность застройки 3000 кв. м/га; |  | 32,6/15% |
| - индивидуальные жилые дома с участками, плотность 1250 кв. м/га (ср. размер дома – 100 кв. м, ср. размер приусадебного участка – 8 соток). |  | 184,7/85% |
| Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего, в том числе: | га | 159 |
| - среднеэтажные дома 2-3 этажа; |  | 11 |
| - индивидуальные жилые дома с участками. |  | 148 |

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектируемое муниципальное образование расположено в северной части республики Удмуртия в 150 км севернее Ижевска, в 30 км к юго-востоку от Глазова. МО Балезинское обладает высоким транспортным потенциалом, так как расположено на важных транзитных транспортных связях республики, таких как железнодорожная магистраль Киров-Пермь и автомобильная дорога регионального значения Ижевск – Глазов.

Автодорога Ижевск – Глазов проходит по западной границе населенного пункта. Данная магистраль 3 технической категории является значимой для всего Балезинского района, так как связывает Балезино не только с городом Ижевском, но и с крупными соседними населенными пунктами: Игра, Туктым, Глазов.

Кроме этой автодороги, связь с соседними населенными пунктами обеспечивается рядом автодорог регионального и местного значения. Основные дороги перечислены в нижеследующей таблице 14.

Таблица 14

Характеристика внешних автомобильных дорог общего пользования в  пределах границ МО «Балезино»

| № п/п | Наименование | Общ. протяженность, км | из них с твердым покрытием, км | В том числе: | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асф.- бетон | гравий |  |
| 1 | Ижевск - Глазов | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | III |
| 2 | Балезино - Сергино | 78,08 | 78,08 | 40,11 | 37,97 | IV |
| 3 | Балезино – Кожило - Кестым | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  | IV |
| 4 | (Ижевск - Глазов) – подъезд к д. Балезино | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  | IV |

На указанных дорогах действуют многочисленные междугородные и пригородные маршруты ОАО «Глазовское АТП» (табл15).

Таблица 15

Междугородные и пригородные автобусные маршруты

| № п/п | № марш. | Наименование | Кол-во рейсов в сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Междугородные маршруты |
| 1 | 235 | Ижевск - Балезино | 5 |
|  |  | Глазов - Балезино | 23 |
| 2 | 257 | Балезино - Сергино | 5 |
| Пригородные маршруты |
| 1 | 110 | Балезино – Юнда | 6 |
| 2 | 111 | Балезино – Карсовай | 2 |
| 3 | 118 | Балезино – Андрейшур | 2 |
| 4 | 119 | Балезино – Ушур | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 128 | Балезино – Пибаньшур | 5 |
| 6 | 157 | Балезино - Чепца | 2 |
| 7 | 106 | Балезино - Ахмади | 1 |
| 8 | 116 | Балезино - с. Балезино | 3 |
| 9 | 109 | Балезино - Нововолково | 1 |
| 10 | 113 | Балезино - Пыбья | 5 |
| 11 | 114 | Балезино - Турецкое | 2 |
| 12 | 115 | Балезино - К-Заделье | 1 |
| 13 | 117 | Балезино - Воегурт | 1 |
| 14 | 112 | Балезино - Б. Варыж | 1 |
| 15 | 120 | Балезино - Подборново | 2 |
| 16 | 123 | Балезино - Юлдырь | 1 |
| 17 | 124 | Балезино - Котегово | 2 |
| 18 | 125 | Балезино - д. Чуялуд – д. Эркешево – д. Оросово – с. Балезино | 1 |

Прием и отправление пассажиров осуществляется с автостанции, расположенной на ул. Короленко р и ядом с железнодорожным вокзалом.

Балезино - одна из крупнейших железнодорожных станций на перегоне Киров-Пермь Горьковской железной дороги.

В городе имеется железнодорожный вокзал, рассчитанный как на прием скорых поездов дальнего следования, так и на прием пригородных поездов.

Таблица 16

Направления движения пригородных поездов по станции Балезино

| № п/п | Маршрут транспортных средств | График работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Балезино – Чепца - Пермь | ежедневно |
| 2 | Балезино - Киров | ежедневно |
| 3 | Балезино - Ижевск | ежедневно |
| 4 | Балезино – Пермь-2 | ежедневно |

Железнодорожная магистраль с развитым путевым и станционным хозяйством проходит по меридиональной оси населенного пункта и создает ощутимые трудности сообщения между разделенными ею территориями застройки. Это обстоятельство, в совокупности с водными протоками и  выраженным рельефом местности, осложняет связи разрозненных районов с центральным ядром города, промышленными и коммунально-складскими зонами и предопределило сложную конфигурацию сложившейся улично-дорожной сети. Однако в целом начертание разветвленной сети улиц, дорог и подъездов носит прямоугольный характер.

Главными  магистральными улицами поселения являются     Первомайская, Сибирская, Калинина, Русских, Карла Маркса.

На этих улицах концентрируются значительные потоки пассажирского и грузового автотранспорта, особенно на подходах к местам пересечения с железной дорогой. Сами пересечения мало приспособлены для пропуска транспортных средств, так как являются по существу водопропускными отверстиями в высокой насыпи железнодорожного полотна.

Городские пассажирские перевозки осуществляются автобусами и легковым (индивидуальным, таксомоторным) транспортом.

В Балезино действует 1 автобусный маршрут: Лесобаза – Вокзал – Спиртзавод, протяженностью около 7 км. На линии курсируют всего лишь 2 единицы подвижного состава со средним интервалом движения порядка 25 минут, что негативно сказывается на уровне транспортного обслуживания населения.

Выводы:

- Проектируемая территория обладает высоким транспортным потенциалом в связи с наличием магистральной железнодорожной линии Киров – Пермь, автодороги республиканского значения Ижевск – Глазов и ряда автодорог, ведущих в район. Благодаря этому, широкое развитие получило междугородное и пригородное железнодорожное и автобусное сообщение, представленное многочисленными маршрутами. соединяющими Балезино со всеми важными населенными пунктами района, Глазовым, а также со столицей республики – городом Ижевском.

- В транспортно-планировочном отношении наличие железнодорожной линии с развитым путевым хозяйством, разрезающей поселение на две части, является серьезным препятствием для организации их взаимосвязи, усугубляемым отсутствием нормальных путепроводных развязок.

- Отсутствие нескольких выходов с улично-дорожной сети поселения на автодорогу Ижевск – Глазов и обходных направлений приводит к излишней нагрузке улиц транспортными потоками, особенно грузовыми, что отрицательно сказывается как на функционировании транспорта, так и на состоянии поселенческой среды.

- Единственный внутренний автобусный маршрут не обеспечивает нормативную доступность остановок общественного транспорта и потребностей населения в пассажирских перевозках.

Предлагаемые проектные решения основываются на принятой ранее концепции развития Балезинского городского поселения и заключаются в следующем:

- сохранение сложившихся транспортных коммуникаций поселения с реконструкцией основных магистральных улиц и улучшение их технического состояния, которое не соответствует действующим нормативам и размерам движения автотранспорта;

- согласно СТП Удмуртской республики, выполненной ООО НПИ «ЭНКО», намечается реконструкция и модернизация автодороги Ижевск – Глазов с доведением её параметров до II технической категории;

- строительство южного обхода пгт. Балезино от а/д Ижевск – Глазов до а/д Балезино – Сергино;

- создание надежного транспортно-планировочного каркаса поселения путем сооружения новых участков магистральной улично-дорожной сети, обеспечивающих более тесные связи между западной и восточной частью города, улучшение путей пропуска автотранспорта и экологической обстановки. В этом плане наиболее существенными являются мероприятия по реконструкции существующего путепровода под железнодорожными путями с вариантом спрямления его трассы, а также возможным строительством еще одного путепровода в северной части города. Кроме этого ощутимую помощь во внутригородских перевозках окажет путепровод, проектируемый на намеченном южном автодорожном обходе. Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети увеличится с 20 до 30,5 км, а их плотность с 1,91 до 2,92 км/кв. км, что свидетельствует об улучшении транспортного обслуживания населения;

- организация пешеходного направления в центральной части города, а также в районе набережной. Реализация предложений по формированию основных озелененных пешеходных направлений и набережной позволит придать городу не только планировочное своеобразие, но и новое качество организации среды пребывания городского населения;

- развитие внутри поселенческого автобусного сообщения. Предлагается введение нового маршрута Лесобаза – Вокзал, обслуживающего существующую и проектируемую застройку западной части поселения, протяженностью 6,7 км, ориентировочно проходящего по улицам: Парковая – Красноармейская – магистраль, намечаемая вдоль восточной границы проектируемого района новой застройки – Калинина – Сибирская – Кирова – Советская. С учетом увеличения частоты движения автобусов на существующем маршруте потребуется довести количество работающих подвижных единиц с 2 до 6.

- реконструкция существующей автостанции, предусматривающая более престижное архитектурное решение, благоустройство и расширение зоны посадки и высадки пассажиров.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Балезинское» осуществляется от Удмуртской энергосистемы. На территории МО  ПС 220\110\35\10кВ «Балезино» (2х125МВА) и ПС 110\35\10кВ «Балезино-тяга»(2х20+1х25МВА) и проходят ВЛ 220кВ: Балезино-Комсомольская, Балезино-Ижевск, 110кВ: Балезино-Кестым, Балезино - Балезино-тяг, Кестым-Красногорье, Балезино-Сегедур, 35кВ: Балезино-Бурино, Балезино-Юнда. Трансформаторные подстанции 220,110кВ, расположенные на территории МО, находятся в эксплуатации с 60-70 гг. прошлого века, загрузка трансформаторов составляет от 18 до 42%.

Распределение электроэнергии по потребителям МО осуществляется по линиям 10кВ  через РП -10 кВ «Балезино» и ЦРП. Сеть наружного освещения поселка   выполнена голым проводом, проложенным по железобетонным опорам.

В границах МО «Балезинское» планировочными ограничениями являются  шумовые зоны электрических подстанций 110-220кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 220, 110, 35,10кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Все существующие электроподстанции МО открытого типа имеют трансформаторы, основных источников шума, мощностью от 20МВА до 125МВА. В зависимости от мощности  и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет:

- 220кВ -  750м для двух трансформаторов по 125МВА;

-110кВ  - 210м для трансформаторов мощностью 2х20МВА+1х25 МВА.

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи  составляют:    220кВ – 25м, 110кВ – 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

Выводы

В связи с длительностью эксплуатации  и изношенностью оборудований ПС 220кВ,110 и 10\0,4кВ   требуется   реконструкция   ПС  с заменой устаревшего оборудования.

Освещение   имеется в основном на главных улицах посёлка, что является не достаточным для движения людей и транспорта в тёмное время суток.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Балезинского сельского поселения  объектов жилищного строительства, зон делового, общественного и коммерческого назначения.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей по системам расселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит   0,4 кВт\чел.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей МО приведены в таблице 17.

Таблица 17

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей МО «Балезинское»

| Наименование | Население, тыс. чел | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Всего : | 19,5 | 7,8 |
| в том числе: |  |  |
| в существующем сохраняемом жилом фонде | 11,5 | 4,6 |
| в новом жилом фонде. | 8,0 | 3,2 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями МО составит    2030г – 25740 тыс.кВт. час. в год.

Электроснабжение потребителей МО «Балезинское» на перспективу будет осуществляться от Удмуртской системы.   Центрами питания будут  существующие подстанции, расположенные на территории ГП: ПС 220\110\35\10кВ «Балезино» (2х125МВА) и ПС 110\35\10кВ «Балезино-тяга»  (2х20+1х25МВА.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10\0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ, наружного освещения. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0.4кВ. Также необходимо оборудовать не имеющие освещения    существующие улицы поселка  уличными сетями наружного освещения.    Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  МО потребуется проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция существующих ПС 220 и 110кВ;

- Реконструкция существующих и строительство новых сетей

10\0,4кВ, наружного освещения и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ.

Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение посёлка осуществляется на базе использования природного газа от магистрального газопровода Оханск –Кировск Ф700 мм.

От головного сооружения - АГРС Балезино по распределительным газопроводам,  через систему газорегуляторных пунктов (ГРП) газ подаётся потребителям.

Газификация М.О.  Балезино природным газом осуществляется в соответствии со Схемой территориального планирования Балезинского района, выполненной ОАО «Пензенского  землеустроительного проектно - изыскательского предприятия».

Газификация посёлка Балезино по состоянию на 01.02.2010г составляет - 4290 квартир (население 16180человек).

Направления использования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для тепловых источников (в том числе и для автономных источников теплоты – АИТ)).

Проектные предложения

Дальнейшее развитие инфраструктуры газоснабжения следует осуществлять в увязке с  дислокацией нового строительства.

Прогнозируемые потребности газа для нужд ЖКС на расчётный срок представлены в таблице 18

Таблица 18

Прогнозируемые потребности газа для нужд ЖКС на расчётный срок

| № | Потребитель | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нужды населения | млн. м3/год | 2,5 |
| 2 | Источники тепла | млн. м3/год | 41 |
|  | В т. ч. нов. АИТ | млн. м3/год | 18 |
|  | Всего |  | 43,5 |

Для надёжности функционирования системы газоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

- увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС;

- кольцевание газопроводов;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- строительство новых отопительных газовых котельных;

- использование для районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение посёлка Балезино осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных имеющих большую степень физического и морального износа и от индивидуальных автономных источников теплоты (АИТ).

Топливом для источников теплоты является природный газ.

Проектные предложения

Значительная изношенность всей инфраструктуры теплоснабжения

требует поэтапного технического перевооружения на тепловых сетях  и установленного котлооборудования на источниках.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации существующей инфраструктуры теплоснабжения и строительстве новых элементов теплового хозяйства.

Прогнозируемые потребности тепла  на расчётный срок для нужд жилищно-коммунального сектора представлены в таблицах 19, 20

Таблица 19

| № | Насел. тыс.чел | Жил. фонд тыс. м2 | Расходы теплоты МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВСср. | Итого |
| 1 | 19,5/8 | 527/217 | 65,5/32 | 5 | 7,5/3 | 78/35 |

Примечание: показатели под чертой – в т. ч. для нового строительства.

Таблица 20

| № | Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | Гкал/час | 67,3 |
| 2 | Расход тепла | тыс.Гкал/год | 216 |
| 3 | Расход топлива | тыс. тут | 45 |

Обеспечение тепловых потребностей нового строительства:

- для объектов  общественно-деловой зоны теплоснабжение предусматривается от существующих модернизируемых котельных (при одновременной массовой застройке) или от собственных тепловых источников;

- в  зоне образовательных учреждений также планируются свои теплоисточники;

- в зонах застройки индивидуальными жилыми домами отопление децентрализованное – от автономных источников теплоты АИТ

Топливом для всех тепловых источников будет служить газ. Надёжность и стабильность работы систем теплоснабжения достигается поэтапным проведением следующих мероприятий:

- модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением;

- строительство новых теплоисточников на базе  использования современного оборудования;

- использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»);

- замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо;

Водоснабжение

Водоснабжение

Существующее положение

Централизованное водоснабжение поселка Балезино осуществляется от поверхностного водозабора из реки Чепца, состояние воды которой постоянно ухудшается из-за сброса в нее неочищенных стоков. Фактическая производительность водозабора составляет 4,0 тыс.м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения (ВОС)  были построены в 1978г., производительность ВОС 3,5 тыс.м3/сут, требуется реконструкция.

Водопотребление составляет 1,97 тыс.м3/сут., в том числе предприятиями – 0,9 тыс.м3/сут.

Отмечаются  значительные потери и ухудшение качества воды из системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, поступающей населению, что обусловлено техническим состоянием водопроводных сетей, имеющих значительный износ (73%).

Проектные предложения

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой, необходимо рассмотреть возможность водоснабжения поселка от водозабора из подземного источника, как более защищенного и требующего при водоподготовке значительно меньших затрат, для чего провести разведку и подсчет эксплуатационных запасов подземных пресных вод.

До проведения этих работ для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться поверхностные воды.

Схема водоснабжения поселка Балезино сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Рекомендуется введение системы учета отпуска воды (установка счетчиков).

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующего водозабора при увеличении его производительности до проектной потребности.

Таблица 21

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Норма водопотребления л/сут. чел | Среднесут. расход воды тыс.м3/сут. | Maксимально сут.расход воды тыс. м3/сут. |
| Население существующее сохраняемое ( 11,5 тыс.чел.) | 50 | 0,58 | 0,69 |
| Население в новом жилищном строительстве (8,0 тыс.чел.) | 160 | 1,28 | 1,54 |
| Итого |  | 1,86 | 2,23 |
| Неучтенные расходы 10% |  | 0,19 | 0,22 |
| Промышленные предприятия |  | 0,90 | 0,90 |
| Поливочные нужды (19,5 тыс.чел.) | 50 | 1,00 | 1,00 |
| Всего |  | 3,95 | 4,35 |
| Собственные нужды ВОС |  | 0,40 | 0,40 |
| Всего |  | 4,40 | 4,80 |

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия:

- проведение разведки эксплуатационных запасов подземных вод для создания подземного водозабора;

- реконструкция существующего водозабора и водоочистной станции;

- применение современной технологии водоподготовки для используемой  поверхностной воды;

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- обустройство зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- обеспечение надежности электроснабжения водозабора;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства;

- применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков, ликвидация  утечек воды;

Водоотведение, дождевая канализация

Существующее положение

Централизованное водоснабжение поселка Балезино осуществляется от поверхностного водозабора из реки Чепца, состояние воды которой постоянно ухудшается из-за сброса в нее неочищенных стоков. Фактическая производительность водозабора составляет 4,0 тыс.м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения (ВОС)  были построены в 1978г., производительность ВОС 3,5 тыс.м3/сут, требуется реконструкция.

Водопотребление составляет 1,97 тыс.м3/сут., в том числе предприятиями – 0,9 тыс.м3/сут.

Отмечаются  значительные потери и ухудшение качества воды из системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, поступающей населению, что обусловлено техническим состоянием водопроводных сетей, имеющих значительный износ (73%).

Проектные предложения

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой,

необходимо рассмотреть возможность водоснабжения поселка от водозабора из подземного источника, как более защищенного и требующего при водоподготовке значительно меньших затрат, для чего провести разведку и подсчет эксплуатационных запасов подземных пресных вод.

До проведения этих работ для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться поверхностные воды.

Схема водоснабжения поселка Балезино сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Рекомендуется введение системы учета отпуска воды (установка счетчиков).

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующего водозабора при увеличении его производительности до проектной потребности.

Таблица 22

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Норма водопотреб ления л/сут. чел | Среднесут. расход воды тыс.м3/сут. | Maксимально сут.расход воды тыс. м3/сут. |
| Население существующее сохраняемое ( 11,5 тыс.чел.) | 50 | 0,58 | 0,69 |
| Население в новом жилищном строительстве (8,0 тыс.чел.) | 160 | 1,28 | 1,54 |
| Итого |  | 1,86 | 2,23 |
| Неучтенные расходы 10% |  | 0,19 | 0,22 |
| Промышленные предприятия |  | 0,90 | 0,90 |
| Поливочные нужды (19,5 тыс.чел.) | 50 | 1,00 | 1,00 |
| Всего |  | 3,95 | 4,35 |
| Собственные нужды ВОС |  | 0,40 | 0,40 |
| Всего |  | 4,40 | 4,80 |

Таблица 23

На 1 очередь расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде составят:

| № по плану | Наименование | Население чел. | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси мальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Население в среднеэтажной застройке | 144 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 144 | 50 | 0,007 | 0,007 |
| 4 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 5 | Население в малоэтажной застройке | 1780 | 160 | 0,28 | 0,34 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Поливочные нужды | 1780 | 50 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Итого |  |  | 0,40 | 0,46 |
| 9 | Всего |  |  | 0,43 | 0,50 |

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для районов нового строительства;

- Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения

Мероприятия на 1 очередь:

- Проведение разведки эксплуатационных запасов подземных вод для создания подземного водозабора;

- Проведение реконструкции существующего водозабора и водоочистной станции;

- Применение современной технологии водоподготовки для используемой  поверхностной воды;

- Реконструкция существующих водопроводных сетей;

- Обустройство зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- Обеспечение надежности электроснабжения водозабора;

- Осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства;

- Применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков, ликвидация  утечек воды;

Водоотведение

Существующее положение

Канализационные стоки поселка подаются на очистные сооружения (КОС), находящиеся в настоящее время на реконструкции. Модернизация этого объекта позволит исключить сброс неочищенных стоков в р. Чепца.

Средний объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы (без очистки), в т.ч. на рельеф в п.Балезино – 0,871 тыс.м3/сут. объем сброса стоков после биологической очистки – 0,400 тыс.м3/сут.

Производительность очистных сооружений – 0,700 тыс.м3/сут.

Дождевая канализация в поселке отсутствует. В центре поселка имеются земляные и бетонированные канавы, по которым дождевой сток отводится на рельеф.

Проектные предложения

Для поселка предусматривается развитие  системы канализации, в том числе для новой застройки, строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, а также строительство сооружений биологической очистки, производительностью, обеспечивающей очистку проектных расходов стоков.

По плану реконструкции производительность КОС в 2011г. составит 1,500 тыс.м3/сут. На расчетный срок (2030г) необходимо увеличение производительности КОС до 3,0 тыс.м3/сут.

Таблица 24

Прогнозируемые расходы хозяйственно-бытоывх стоков

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Норма водоотве дения л/сут. чел | Среднесут. расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимально сут.расход стоков тыс. м3/сут. |
| Население существующее сохраняемое ( 11,5 тыс.чел.) | 25 | 0,29 | 0,35 |
| Население в новом жилищном строительстве (8,0 тыс.чел.) | 160 | 1,28 | 1,54 |
| Итого |  | 1,57 | 1,89 |
| Неучтенные расходы 5% |  | 0,08 | 0,09 |
| Промышленные предприятия |  | 0,90 | 0,90 |
| Всего |  | 2,60 | 2,90 |

Таблица 25

На 1 очередь расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилого фонда составят:

| № по плану | Наименование | Население чел. | Норма водоот- ведения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси мальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Население в среднеэтажной застройке | 144 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 3 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 4 | Население в малоэтажной застройке | 1780 | 160 | 0,28 | 0,34 |
| 5 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 6 | Итого |  |  | 0,29 | 0,34 |
| 7 | Всего |  |  | 0,31 | 0,37 |

Вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, предусматривается на очистные сооружения.

Поверхностные стоки с территории поселка отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью исключения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- Предусмотреть развитие централизованной системы водоотведения;

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей для районов нового строительства;

Мероприятия на 1-ю очередь:

- Осуществить реконструкцию существующих очистных сооружений, с применением современных технологий очистки и обеззараживания стока;

- Построить новые и переложить существующие сети канализации

со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- Предусмотреть вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, на сливную станцию;

- Осуществить строительство водосточной сети, с подачей дождевых стоков на очистку;

Связь

Существующее положение

Обеспечение средствами связи Муниципального образования Балезинское осуществляется областным филиалом ОАО « Волга Телеком».

В п.Балезино имеются 2 АТСЭ емкостью 1376 и 704 номера с выходом на междугородные линии связи.

Практически вся территория МО покрыта средствами сотовой связи разных операторов (МТС, Теле-2, Билайн, Мегафон).

На территории МО имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания. Проводное радиовещание отсутствует.

Ретранслятор телевизионного вещания находится у д.Бурино, обеспечивающий удовлетворительный прием программ 1-ого канала, Россия, СТС, НТВ, 5 канал.

Проектные предложения

Население и организации МО в основном обеспечены средствами телефонной связью общего пользования и сотовой связи. Требуется модернизация телефонной сети с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий.

Генеральным   планом  на  расчётный  срок  (2030г.)  предусматривается  развитие  основного  комплекса  электрической  связи  и  телекоммуникаций поселка.

Развитие  телефонной  сети  города  намечается  из  условия  100% обеспечения  телефонной  связью  квартирного  сектора  и  объектов  соцкультбыта.

При  численности населения города 19,5 тысяч  жителей  на  конец  расчётного  срока    телефонная  сеть  должна  будет  насчитывать  примерно 6,5 тысяч  абонентов,  в  том  числе  в  районах  нового  строительства и реконструкции потребуется  установить  около 2,6 тыс.  телефонов, в районах сохраняемого существующего фонда – 3,9 тыс. телефонов.

Развитие  телефонной  сети  поселка  предусматривается   наращиванием  номерной  ёмкости телефонной сети, заменой на существующих АТСЭ электронного оборудования на цифровое и открытием  новых    выносных  абонентских  модулей во вновь строящихся районах с  использованием  цифровых  технологий   на  базе  современного  цифрового  оборудования.

Будет продолжаться  развиваться  в  городе и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  поселка и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Телевидение

Необходимо проведение определенных мероприятий в связи с переходом в России на цифровое вещание.

Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основными мероприятиями по развитию комплекса связи являются следующие:

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- открытие новых выносных модулей в районах нового строительства;

- развитие  транспортной  сети,  работающей  по  ВОЛС;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов;

- развитие системы обслуживания населения;

- комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства  - объекты обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, инженерное оборудование;

- благоустройство и более эффективное использование производственно-коммунальных территорий;

- проведение природоохранных мероприятий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной систем;

- сохранение объектов культурного наследия.

Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-пространственной структуры территории, предусмотренные Генеральным планом на расчетный срок (2010-2025 гг.):

- четкое функциональное зонирование территории Балезинского муниципального образования с выделением жилых зон, общественно-деловых зон, рекреационных зон, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон специального назначения и пр.

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии в центральной части городского поселения, жилых районах, производственных зонах;

- формирование более плотного градостроительного ядра в центральных частях Западного и Восточного планировочных районов (зоны застройки мало и среднеэтажными жилыми домами, общественно-жилые зоны, общественно-деловые зоны);

- благоустройство территории в Восточном планировочном районе южнее больницы и ее упорядочение с организацией спортивной зоны, расширением обслуживающей и производственно-деловой зон;

- создание общественно-жилой зоны с выходом к пешеходному переходу над железнодорожными путями с западной стороны ул. Русских, а также между ул. Наговицына и Удмуртской;

- увеличение нормы средней жилищной обеспеченности до 27 кв. м/чел. на расчетный период и  освоение 159 га для размещения нового жилищного строительства, преимущественно индивидуального;

- активное развитие селитебной части города в западном направлении на свободных территориях. В новом жилом районе предусмотрено формирование зоны обслуживания населения в центре нового района, а также резервируется территория для крупной зоны общественно-делового назначения вдоль региональной автодороги. Здесь могут размещаться объекты автосервиса, торговли, общественного питания и др.;

- упорядочение зонирования и застройки в районе ДОК, восстановление спортивной зоны. В пос. Чепецкий размещены небольшие объемы индивидуального жилищного строительства, резервируется территория под многофункциональный обслуживающий объект. Предлагается организация спортивной зоны.

- организации и развитие системы озеленения городского поселения:  создание благоустроенного лугопарка на берегу р. Чепцы в районе пляжа; создание линейных парковых озелененных зон в долинах притоков р. Чепцы с организацией сети прогулочных дорожек и выходом в зону лугопарка; создние парковой зоны в районе церкви; устройство озелененных бульваров вдоль ряда улиц сооружение прогулочной набережной; в районе улиц Красной и Советской. Комплексное благоустройство и реконструкция существующих скверов и территорий спортивных зон;

- резервирование зон перспективного градостроительного развития  за пределами границы муниципального образования к северу и югу от территории МО. Новое жилищное строительство на перспективный период предусматривается к северу от пгт. Балезино за пределами установленной границы муниципального образования между автомобильной дорогой Ижевск-Глазов и трассой магистрального газопровода. К северу от территории поселения между трассой газопровода и железной дорогой резервируется территория для развития производственно-коммунальной зоны. Также, учитывается необходимость резервирования территории для производственных функций к югу от городского поселения за пределами границ муниципального образования.;

- размещение нового кладбища к югу от Балезино за пределами границы муниципального образования между железной дорогой и ЛЭП.

Основные мероприятия по развитию и преобразованию функционально-пространственной среды поселения  на первую очередь (2010-2015 гг.):

- четкое функциональное зонирование городских территорий с выделением зон различного функционального назначения;

- комплексное благоустройство всех типов территорий – жилых, рекреационных, производственных и др.;

- ликвидация аварийного и ветхого фонда; ремонт и реконструкция зланий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии; начало комплексного формирования западного жилого района;

- благоустройство существующих скверов и территорий спортивных объектов; организация парка в зоне церкви; устройство бульваров в новом жилом районе.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда

Мероприятия на расчетный срок (2010-2030 гг.)

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 217,3 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 10,9 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 20,5 кв. м до 27 кв. м общей площади на человека.

- В Генеральном плане принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности:

- среднеэтажные дома (2-3 эт.) –                      порядка 15%;

- индивидуальные жилые дома с участками –                85%.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 159 га территории, в том числе:

- среднеэтажные дома (2-3 эт.)	 		            – 11 га

- индивидуальные жилые дома с участками 	            – 148 га

Мероприятия на первую очередь (2010-2020 гг.)

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 51,9 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 5,2 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 21,4 кв. м общей площади на человека.

- Из общего объема первоочередного жилищного строительства 15% приходится на среднеэтажные дома, и 85% - это индивидуальные дома с участками.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 39,7 га территории, в том числе:

- среднеэтажные жилые дома (2-3 эт.) 	 		   – 1,3 га

- индивидуальные жилые дома с участками 	            – 38,4 га

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на расчетный срок:

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования (резервирование земельных участков) |
| 1 | Общеобразовательная школа | до 1500 мест | пгт. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (1 очередь) |
| 2 | Детский сад | 350 мест | пгт. Балезино, район ул. Поселковая (1 очередь) |
| 3 | Детский сад | 350 мест | в западной части пгт. Балезино в новом микрорайоне (2 очередь) |
| 4 | Учреждение дополнительного образования детей | 1 объект | пгт. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (2 очередь) |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | 1 объект | в западной части пгт. Балезино в новом микрорайоне (2 очередь) |
| Учреждения культуры |
| 1 | Дом культуры | до 300 посетительских мест | пгт. Балезино, район ул. Кирова и ул. Восточная (1 очередь) |
| 2 | Многофункциональный спортивный и культурно-досуговый центр | до 200 посетительских мест | пгт. Балезино, микрорайон бывшего п. Чепецкий (2 очередь) |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - ФОК (включает спортивные залы, спортивная площадка и бассейн) | 1 объект | пгт. Балезино, в зоне спортивных комплексов и сооружений между ул. Октябрьской и ул. Кирова (1 очередь) |
| 2 | Спортивный зал | 3450 кв. м | в составе спортивного и культурно-досугового центра (2 очередь) |
| 3 | Спортивные залы |  | в составе ФОК (1 очередь) |
| 4 | Спортивный зал |  | в северной части пгт. Балезино в районе ул. Дружбы (1 очередь) |
| 5 | Спортивный зал |  | в новом микрорайоне на западе пгт. Балезино (2 очередь) |
| 6 | Крытый бассейн | 975 кв. м зеркала воды | в составе ФОК (2 очередь) |
| 7 | Крытый бассейн |  | в составе детско-юношеской спортивной школы |
| 8 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 2 га | пгт. Балезино, в т.ч. в составе спортивного и культурно-досугового центра, в северной части поселка в районе ул. Дружбы |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия общественного питания | 410 | составе спортивного и культурно-досугового центра (2 очередь), ФОКа (1 очередь) |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 15 га | За чертой пгт. Балезино |
| 2 | Баня | 48 мест | пгт. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 3 | Гостиница | 100 места | пгт. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 4 | Офисный центр | 1 объект | пгт. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 5 | Универсальный рынок | 3,6 га | пгт. Балезино, в районе пер. Восточный |

Мероприятия на первую очередь (2010-2020 гг.)

- Строительство хирургического пристроя к лечебному корпусу центральной районной больницы и реконструкция старого родильного отделения на дневной стационар.

- Капитальный ремонт общеобразовательных школ и дошкольных учреждений.

- Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования (резервирование земельных участков) |
| 1 | Общеобразовательная школа | до 1500 мест | пгт. Балезино, район ул. Русских и ул. Республиканская (1 очередь) |
| 2 | Детский сад | 350 мест | пгт. Балезино, район ул. Поселковая (1 очередь) |
| Учреждения культуры |
| 1 | Дом культуры | до 300 посетительских мест | пгт. Балезино, район ул. Кирова и ул. Восточная (1 очередь) |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - ФОК (включает спортивные залы, спортивная площадка и бассейн) | 1 объект | пгт. Балезино, в зоне спортивных комплексов и сооружений между ул. Октябрьской и ул. Кирова (1 очередь) |
| 2 | Спортивный зал | 1725 кв. м | в составе ФОК (1 очередь) |
| 3 | Спортивный зал |  | в северной части пгт. Балезино в районе ул. Дружбы (1 очередь) |
| 4 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1 га | пгт. Балезино, в северной части поселка в районе ул. Дружбы |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия общественного питания | 200 | В составе ФОКа |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 15 га | За чертой пгт. Балезино |
| 2 | Баня | 48 мест | пгт. Балезино, в зоне общественно-жилого назначения по ул. Русских |
| 3 | Универсальный рынок | 3,6 га | пгт. Балезино, в районе пер. Восточный |

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом развития транспортной инфраструктуры предусматриваются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- реконструкция существующего автовокзала;

- строительство северного обхода пгт. Балезино;

- строительство улиц магистрального и местного значения в новых районах, планируемых на расчетный срок;

- организация пешеходного направления в центральной части города, а также в районе набережной.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- строительство южного обхода пгт. Балезино от а/д Ижевск – Глазов до а/д Балезино – Сергино;

- реконструкция существующего путепровода под железнодорожными путями с вариантом спрямления его трассы;

- строительство улиц магистрального и местного значения на площадках первоочередного строительства;

- введение второго внутригородского автобусного маршрута.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Балезинское»  от Удмуртской системы.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  МО потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- реконструкция существующих ПС 220и 110кВ;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей

10 - 0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- реконструкция существующих и строительство новых сетей

10 - 0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ.

Газоснабжение

Для надёжности функционирования системы газоснабжения МО Балезино необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС;

- кольцевание газопроводов;

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- использование для районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Теплоснабжение

Надёжность и стабильность работы систем теплоснабжения МО Балезино достигается поэтапным проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- строительство новых отопительных газовых котельных;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением;

- использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»);

- замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо;

Водоснабжение

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- осуществление  проектирования и строительства водопроводных сетей для районов нового строительства;

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- проведение разведки эксплуатационных запасов подземных вод для создания подземного водозабора;

- проведение реконструкции существующего водозабора и водоочистной станции;

- применение современной технологии водоподготовки для используемой  поверхностной воды;

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- обустройство зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- обеспечение надежности электроснабжения водозабора;

- осуществление проектирования и строительства внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства;

- применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков, ликвидация  утечек воды.

Водоотведение

С целью исключения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- предусмотреть развитие централизованной системы водоотведения;

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.):

- осуществить реконструкцию существующих очистных сооружений, с применением современных технологий очистки и обеззараживания стока;

- построить новые и переложить существующие сети канализации

со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- предусмотреть вывоз стоков из неканализованной застройки; оборудованной выгребами, на сливную станцию;

- осуществить строительство водосточной сети, с подачей дождевых стоков на очистку.

Связь

Основными мероприятиями по развитию комплекса связи являются следующие:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- открытие новых выносных модулей в районах нового строительства;

- развитие  транспортной  сети,  работающей  по  ВОЛС;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению;

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.):

- расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на период 2010-2030 гг.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- Содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

Примечание:

Режим использования земель историко-культурного назначения возможен на землях различных категорий, в частности в населенных пунктах, тогда как собственно  сами «земли историко-культурного назначения» это подкатегория отдельной категории «земель особо охраняемых территорий и объектов».

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Для улучшения состояния окружающей среды на территории городского поселения необходимо проведение комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, инженерных и коммунально-складских объектов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

  - установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса;

  - организация и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка генеральной схемы очистки территории городского  поселения;

- организация регулярного вывоза твердых бытовых и жидких отходов;

- развитие системы озеленения, расширение площадей, занятых зелеными насаждениями общего пользования;

- развитие системы мониторинга окружающей природной среды, в т.ч. контроля состояния атмосферного воздуха, мониторинга состояния поверхностных вод, мониторинга санитарного состояния почвенного покрова, контроля шумовой и электромагнитной обстановки.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

В соответствии с  Градостроительным   кодексом РФ (Федеральный закон №190-ФЗ ст.23) в разделе рассматриваются источники возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Природные опасности

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории  МО ГП «Балезино» (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные гидрологические процессы:

- наводнения, с превышением критических отметок затопления поймы  р. Чепца и ее притоков,  паводок;

- В период весеннего паводка затапливается микрорайон ОАО «Балезинский ДОК" п. Балезино общей площадью 3,5кв. км с населением 2,7 тыс. человек;

- Так же,  необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- об эрозионных процессах, сопровождающихся подмывом и размывом берегов (наблюдается в долине  руч.  Безымянного,  а также на уклонах поверхности более 20%);

- о заболачивании на  пониженных участках рельефа,  связанном  с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

Следствием вышеназванных процессов может являться  подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций и др.;

опасные метеорологические явления

- бури со скоростью ветра 26 м/сек. и более,  с выпадением града диаметром 22 мм  (максимальные размеры, в сечении  до 50 мм,  с острыми гранями, наблюдались в 2004 году);

- ливень с количеством осадков 60 мм за 1 час 50 мин.;

- сильные снегопады и метели с количеством осадков 17 мм за 24 часа, способные остановить движение автотранспорта по дорогам района на 2 суток и более, по железной дороге на 5 часов и более (перенос снега со скоростью не менее 15 м/с при видимости менее 500 м);

- засуха, жара;

лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Лесной массив располагается на расстоянии от застройки рассматриваемой территории поселка, за излучиной р. Чепца – на северо-востоке, на юге и юго-востоке прилегающей территории.

Для населения городского поселения опасность лесных пожаров (быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное задымление), может проявляется в угрозе задымления, что может привести к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению экологической обстановки и,  как следствие, состояния здоровья людей.

Непосредственное воздействие на людей,  на их имущество,  уничтожение примыкающих к лесным   массивам предприятий представляется маловероятным.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц,  при посещении лесов (костер, непогашенный окурок,  не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями,  грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

По повторяемости, площади распространения и материальному ущербу среди ОПП на территории МО «Балезинское» весенние и дождевые паводки стоят на первом месте.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС определяется по ГОСТ 22.0.06-95.

Перечисленные выше опасные природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей,  но способны нанести значительный ущерб жилым и хозяйственным   строениям, линиям связи  и  энергетики, сельскому хозяйству.

Для смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимо применять следующие предупредительные меры:

На территориях, подверженных затоплению размещение нового строительства генеральным планом не предусматривается.

Проблемы подтопления территории, оврагообразования, решаются комплексом мероприятий по  инженерной подготовке и защите территории: понижением уровня грунтовых вод, борьбой с оврагообразованием, благоустройством долины реки Чепца и ее притоков, организацией поверхностного стока.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера  рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение  противо-паводковых  мероприятий;

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов выделение тепловых районов, резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве), подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели,  вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

Для обеспечения   пожарной безопасности   в  лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция   и   содержание   дорог   противопожарного  назначения, посадочных  площадок  для  самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения  авиационных  работ  по  охране  и  защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание  систем,  средств  предупреждения  и  тушения лесных пожаров,  содержание  этих  систем  и  средств,  а  также формирование запасов   горюче-смазочных   материалов  на  период  высокой  пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

Техногенные опасности

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

-на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

-на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых,  может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

Аварии на потенциально-опасных объектах.

В соответствии с реестром потенциально-опасных объектов Удмуртской республики, утвержденным Начальником ГУ МЧС России по УР от 2.09.2009 г. территории МО «Балезино» находится пожаро-взрывоопасный объект 5 класса опасности – ОАО «Балезинский деревообрабатывающий комбинат» (производственная площадка, включающая систему газопотребления предприятия).  Территория предприятия расположена на северо-востоке  поселка,  в промышленной зоне, по адресу  ул. Школьная, 1.

Пожароопасными объектами в  Балезинском районе  являются, так же,  автозаправочные станции п. Балезино и с наличием ГСМ до 2 тыс. тонн, пункты налива нефти нефтедобывающих организаций, ООО «Балезинский ЛПХ» Карсовайский, Балезинский и Люкский лесоучастки, где накапливается до 30 тыс. куб.м. готовой продукции и древесных отходов  3-5 тыс. куб.м.

Размещение в поселке  Балезино  новых объектов экономики, представляющих опасность, Генпланом не предполагается.

Аварии на объектах  жизнеобеспечения.

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях,   могут влиять на жизнедеятельность города и представлять угрозу для населения, постоянно проживающего и работающего на территории пгт  Балезино.

Наибольшую опасность, в плане аварии и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

- очистные сооружения;

- аварийный жилой фонд.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов;

Аварии на объектах энергоснабжения.

При скорости ветра более 25 м\с, возможны повреждения на воздушных линиях электропередач и связи:

- обрывы ЛЭП и линий связи;

- падение опор;

Аварии на подземных коммуникациях.

При аварии на подземных коммуникациях наиболее частыми ЧС техногенного характера является  затопление подвальных частей зданий. При  этом может  происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог,  повреждение электрических проводов, поражение  людей электрическим током,  получение  ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Транспортные аварии

Транспорт  является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего  в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу  жизни и здоровью людей,  загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Основную опасность для населения Балезино представляют транзитные перевозки опасных веществ, так как железнодорожная магистраль Москва-Владивосток с участковой станцией I класса Балезино, проходит по центральной части поселка. При аварии на  ж.д.  ст. Балезино с разливом АХОВ, в зону химического заражения попадает п. Балезино и населенные пункты в радиусе 5-6 км. с населением 4,5 тыс. чел. Ориентировочные потери населения при аварии со сливом АХОВ ожидаются 450-500 человек.

Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции,  переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека.

Природными причинами аварий и катастроф могут стать

- ураганы;

- природные пожары;

- наводнения, подтопления.

Причины, связанные с деятельностью человека:

- неисправности железнодорожного пути,

- неисправность поезда,

- неисправности средств сигнализации,

- ошибки диспетчеров,

- невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Для пгт Балезино в период паводка проблемой является эксплуатация путепровода под железной дорогой, что создает напряженную транспортную обстановку в поселке.

Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колёса и шины).

Транспортные аварии  наиболее вероятны в районах мостов, путепроводов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.

Трубопроводный транспорт.

По прилегающей к поселку территории проходит газопровод Оханск- Киров давлением 50 атм., пересекает р. Чепца в районе с. Балезино, железную дорогу в районе Кожильского переезда. При аварии на газопроводе возможны пожары и взрывы, население не пострадает.

Причиной аварии на газопроводе может являться разрыв газопровода, истечение  (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории городского поселения Балезино. Пожары возникают,  согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического и печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко  воспламеняемых  веществ. Более 70% процентов от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. В условиях, когда значительную часть жилищного фонда на территории пгт Балезино составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться  повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2010 г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 Жилые зоны (не включая садово-дачные участки) – всего из них: | га | 431,5 | 471,2 | 587,6 |
| - многоэтажные жилые дома (5 эт.) | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| - мало- и среднеэтажные жилые дома (2-3 этажа) | га | 53,8 | 55,1 | 75,6 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | га | 373,8 | 412,2 | 508,1 |
| садово-дачные участки | га | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Жилые зоны (включая садово-дачные участки) - всего | га | 477,9 | 517,6 | 634 |
| 1.2 Общественно – деловые зоны (включая спортивные зоны и зоны санаторно-курортных учреждений) | га | 31 | 39,9 | 90,4 |
| 1.3 Производственные и производственно-деловые зоны | га | 176,7 | 192,4 | 227,3 |
| 1.4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| 1.5 Зоны специального назначения (кладбища, полигоны и т.д.) | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность постоянного населения городского поселения | тыс. чел. | 16,0 | 17,0 | 19,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 20,5 | 27,4 | 27 |
| 3.2 Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 % | - | 51,9 100 | 217,3 100 |
| - мало- и среднеэтажные жилые дома (2-3 эт.) | тыс. м2 % | - | 3,9 3 | 32,6 15 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | - | 48,0 97 | 184,7 85 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Детские сады | мест | 1045 | 1395 | 1745 |
| 4.2 Школы | мест | 1903 | 3403 | 3403 |
| 4.3 Больницы | койка | 221 | 221 | 263 |
| 4.4 Клубы, дома культуры | мест | 910 | 1210 | 1410 |
| 4.5 Спортивные залы | м2 площ. пола | 450 | 2175 | 3900 |
| 4.6 Бассейны | м2 зерк. воды | - | - | 975 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность железнодорожных путей | км | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.2. Протяженность магистральной улично-дорожной сети твердым покрытием | км | 20 | 27 | 30,5 |
| 5.3. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 кв. км | 1,91 | 2,38 | 2,92 |
| 5.4. Протяженность улично-дорожной сети с автобусным сообщением | км | 7 | 13 | 13 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 1,97 | 3,50 | 4,80 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | 4,00 | 3,50 | 4,80 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 124 | 197 | 225 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | 0,871 | 1,70 | 2,90 |
| 6.2.2 Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | 0,400 | 1,70 | 2,90 |
| 6.2.3 Производительность очистных сооружений канализации, |  | 0,700 | 1,70 | 2,90 |
| 6.3 Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность : - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 23,5 | 25,7 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н/д | 27,5 | 30,2 |
| 6.4 Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | н/д | 39,5 2,2 37,3 | 43,5 2,5 41,0 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Footnotes

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

С учетом мощности Филиала поликлиники № 1 и здравпункта ЛПХ показатель обеспеченность услугами амбулаторно-поликлинических учреждений приближается к нормативному.

Без учета школьных залов, которые не в полной мере отвечают понятию общедоступности.

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).